ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская

17 ноября 2021 г.                                                                                            № 1828

Об утверждении проекта планировки территории садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Вишенка» (СНТ СН «Вишенка») в границах Предгорного муниципального округа

В соответствии со ст. 41, ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 4  Федерального закона Российской Федерации «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №191-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003                       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Предгорного муниципального округа Ставропольского края, рассмотрев обращение председателя правления садоводческим некоммерческим товариществом собственников недвижимости «Вишенка» от 29.09.2021, администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Вишенка» (СНТ СН «Вишенка»), в границах Предгорного муниципального округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 29.07.2021 № 1379 «О назначении общественных обсуждений по проекту «Об утверждении проекта планировки территории садоводческого товарищества Собственников недвижимости «Вишенка» (СНТ СН «Вишенка») в границах муниципального образования Этокский сельсовет».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте Предгорного муниципального округа Ставропольского края www.pmosk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Предгорного муниципального округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Предгорного муниципального района Татарова А.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Предгорного

муниципального округа

Ставропольского края                                                                Н.Н.Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от 17 ноября 2021 г. № 1828

ПРОЕКТ

планировки территории

садоводческого некоммерческого товарищества

собственников недвижимости

«Вишенка»

(СНТ СН «Вишенка»)

Предгорного округа

Ессентукская

2021

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства	5

1.Чертежи планировки территории	6

2. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности застройки территории	6

2.1. Перечень координат характерных точек границ территории.	8

2.2. Перечень координат характерных точек красных линий.	8

3. Характеристики объектов капитального строительства	8

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры	9

3.1.1. Водоснабжение	9

3.1.2. Канализация	9

3.1.3. Теплоснабжение	9

3.1.4. Электроснабжение	9

3.1.5 .Газоснабжение	10

3.1.6. Связь	10

3.2. Объекты транспортной инфраструктуры	10

3.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	10

4. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения. Объектов местного значения	11

4.1. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения	11

4.2. Зоны планируемого размещения объектов регионального значения	11

4.3. Зоны планируемого размещения объектов местного значения	11

4.4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	11

Положения об очередности планируемого развития территории	12

Материалы по обоснованию проекта планировки территориИ	14

1. Карта планировочной структуры территории	15

2. Схема организации движения транспорта и пешеходов	15

3. Схема границ зон с особыми условиями использования территории	15

4. Схема с местоположением существующих объектов капитального строительства	15

5. Результаты инженерных изысканий	15

6. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	16

6.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения и вспомогательных построек	16

6.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения	16

6.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения	16

6.4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры	17

6.5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения	17

6.6. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры	17

7. Обоснование соответствия планируемых параметров. Местоположения и назначения объектов регионального значения. Объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов	17

7.1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах зон планируемого размещения	18

7.2. Варианты планировочных решений застройки территории	19

8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	19

8.1. Чрезвычайные ситуации природного характера	19

8.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	22

9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне	24

10. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	25

11. Обоснование очередности планируемого развития территории	27

12. Иные вопросы планировки территории	28

12.1. Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории                     	28

12.2. Решение о подготовке документации по планировке территории     29

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ. законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства (далее - Положение), представляет собой текстовую часть проекта планировки территории и. состоящую из трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов капитального строительства.

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

1. Чертежи планировки территории

2. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности застройки территории

Проект планировки территории, включая элементы планировочной структуры, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, подготовлен для территории: садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Вишенка» (далее СНТ СН «Вишенка»), которое существует с 1992 года.

СНТ СН «Вишенка» расположена на юго-западе от границ города Пятигорска, в границах муниципального образования Предгорный округ Ставропольского края.

Ранее на территорию, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, документация по планировки территории не разрабатывалась и не утверждалась.

Градостроительные регламенты ПЗЗ Этокский с/с от 19 января 2018 № 26(в редакции от 07 августа 2020 г. № 157) (применяются до разработки и принятия в действие регламентов Предгорного округа) для территориальной зоны «Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан» в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - | - | - | - |
| Земельные участки общего назначения | 13.0 | - | - |  |  |
| Ведение огородничества | 13.1 | - | - | - | - |
| Ведение садоводства | 13.2 | - | - | - | - |

Плотность и параметры застройки территории для зоны «Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан» (в пределах, установленных градостроительным регламентом) представлены в таблице.

| № п/п | Описание параметров территориальной зоны «Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан» | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков | не подлежит установлению |
|  | минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования: |  |
|  | Коммунальное обслуживание (код 3.1), м2 | не подлежит установлению |
|  | Ведение огородничества (код 13.1), м2 | 200 |
|  | Ведение садоводства (код 13.2), м2 | 300 |
|  | Ведение дачного хозяйства (код 13.3), м2 | 300 |
|  | максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования: |  |
|  | Коммунальное обслуживание (код 3.1), м2 | не подлежит установлению |
|  | Ведение огородничества (код 13.1), м2 | 1500 |
|  | Ведение садоводства (код 13.2), м2 | 1500 |
|  | Ведение дачного хозяйства (код 13.3), м2 | 2500 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков, м | 3 |
|  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
|  | предельное количество этажей | 3 |
|  | предельная высота зданий, строений, сооружений, м | - |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |  |
|  | Овощеводство (код 1.3), % | 80 |
|  | Коммунальное обслуживание (код 3.1), % | не подлежит установлению |
|  | Ведение огородничества (код 13.1), % | 10 |
|  | Ведение садоводства (код 13.2), % | 50 |
|  | Иные показатели: |  |
|  | Минимальный отступ объектов капитального строительства от красной линии: |  |
|  | отступ от красной линии со стороны, примыкающей к территории общего пользования, м | 3 |
|  | в остальных случаях, м | 3 |

Параметры территории

| Наименование | Единица измерения | Существующее состояние | Планируемое развитие |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки | га | 14,4709 | 14,4709 |
| Площадь территории зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, в том числе | га | 14,4709 | 14,4709 |
| Ведение садоводства (код 13.2) | га | 5,7216 | 12,1652 |
| Земельные участки общего назначения, в том числе | га | 8,7493 | 2,2997 |
| Улично-дорожная сеть | га | - | 0,7156 |
| Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | м2 | - | 0,0152 |

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (приложение Б, обязательное) основными показателями плотности застройки территориальных зон являются:

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки, установленные в СП 42.13330.2016(приложение Б), распространяются для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2.1. Перечень координат характерных точек границ территории.

Приложение 2

2.2. Перечень координат характерных точек красных линий.

Приложение 1

3 Характеристики объектов капитального строительства

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Характеристика объекта | Характеристика ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства для ведения садоводства |
| 1. | Размещение для собственных нужд садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей | Объект капитального строительства для ведения садоводства | Обеспечение территории садоводства объектам для ведения садоводства | Площадь зоны 121 652м2 |  |
| Объекты капитального строительства общего назначения |
| 2. | Земельные участки общего назначения | Объект капитального строительства общего назначения | Обеспечение территории объектам транспортной, инженерной инфраструктуры | Площадь зоны 152 м2 |  |

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры

3.1.1. Водоснабжение

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов централизованного водоснабжения в границах территории проектирования.

Снабжение водой решается каждым абонентом индивидуально. Для полива плодово-ягодных насаждений используется скважины, для личного водопотребления используется скважины автономные

3.1.2. Канализация

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов централизованной канализации в границах территории проектирования.

Канализованние решается каждым абонентом индивидуально. Рекомендуется всю застройку оснастить септиками заводского исполнения, обеспечивающими герметичность и предотвращающими загрязнение и подтопление окружающей территории.

Вывоз стоков необходимо осуществлять спецтранспортом до места переработки и утилизации или разрешённой точки сброса.

Ориентировочный объём водоотведения в границах проектируемой территории уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

3.1.3. Теплоснабжение

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают систему теплоснабжения и горячего водоснабжения каждого потребителя.

В отапливаемых домах обогрев и горячее водоснабжение следует предусматривать от автономных систем, к которым относятся: источники теплоснабжения (котел, печь и др.), а также нагревательные приборы и водозаборная арматура (трубопроводные краны).

3.1.4. Электроснабжение

С учётом перспектив развития территории и условия обеспечения всех абонентов централизованной системой электроснабжения и уличного освещения, предусмотрено от существующий воздушной линии электропередач 0,4 кВ и ТП

Мощность ТП принята по укрупнённым расчётам, с учётом выдаваемых технических условий на подключение по 15 кВт на один дом и с учётом нагрузок на уличное освещение, а также потерь при транспортировке и коэффициентов одновременного включения.

При строительстве и реконструкции линий электропередачи рекомендуется использовать самонесущий изолированный провод на ж/б опорах. Уличное освещение предусмотрено выполнить совмещенным с линиями электроснабжения 0.4 кВ (на одних опорах), светильники рекомендуется использовать с натриевыми лампами или современные светодиодные светильники, установленные по однорядной схеме.

Суммарное электропотребление по планировочной территории необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

3.1.5. Газоснабжение

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение централизованной системы газоснабжения.

3.1.6. Связь

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения рекомендуется провести маркетинговые исследования для изучения спроса и потребности в услугах проводной связи и высокоскоростного интернета, для определения перспективных абонентов. Развитие системы связи рекомендуется вести по средствам прокладки кабельных линий совместно по опорам сетей электроснабжения.

3.2. Объекты транспортной инфраструктуры

| Категория улицы | Показатель | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Проезды основные | 0,7156 га | Капитальное (ОПГС) |

Для обеспечения внутренней транспортной связи СНТ СН Вишенка с проектируемыми земельными участками и объектами общего пользования предусмотрены проезды. Ширина проезжей части проездов рекомендуется - не менее 3,5 м.

На территории предусмотрены тупиковые проезды с разворотными площадками размером 12x12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

В связи со сложившейся застройкой и сложными градостроительными условиями приняты минимальные параметры проезжей части по СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

Для организации сбора и отведения ливневых и талых вод с территории проектирования предусмотрено строительство открытой сети дождевой канализации:

водоотводного лотка, протяжённость уточняется на дальнейших стадиях проектирования:

3.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

На территории СНТ СН Вишенка как пожарный водоем используется естественный водоем – река.Юца.

Берег реки, в местах, где производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

В сторожке правления предусмотрено отдельное помещение для хранения переносной мотопомпы.

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на территории СНТ СН Вишенка включает в себя следующие положения:

очистку садовых участков и прилегающих к ним территории от бытового мусора, сухой травы, осуществляется собственными силами товарищества.

не разрешается использовать противопожарные разрывы между строениями для складирования горючих материалов;

не следует сажать высокорослые деревья вдоль линий электропередач;

здания и сооружения общего пользования необходимо размещать на расстоянии не менее чем на 4 м о г границ садовых участков;

всё электрооборудование, провода, кабели необходимо содержать в исправном состоянии и пригодными для эксплуатации.

Электрооборудование и молниезащиту домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и инструкций по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

4. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения. Объектов местного значения

4.1. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с чем. зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

4.2. Зоны планируемого размещения объектов регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем. зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

4.3. Зоны планируемого размещения объектов местного значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов местного значения, в связи с чем. зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

4.4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение на территории проектирования объектов федерального значения, объектов регионального значения. Планируемое развитие территории осуществляется в рамках фактически сложившейся территории СНТ СН «Вишенка» застройки, включая создание объектов капитального строительства для ведения садоводства (размещение для собственных нужд садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей), с формированием улично-дорожной сети (земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования), с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*».

Положения об очередности планируемого развития территории

Положения об очередности планируемого развития территории (далее также -Положения) представляет собой составную часть проекта планировки территории, включающую в себя взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические. градостроительные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность действий), направленные на достижения устойчивого развития территории проектирования.

Этапы проектирования и строительства объектов должны быть выполнены в соответствии с нормами проектирования и законодательства, не допускающие вреда здоровью граждан, постоянно или временно проживающих на территории СНТ СН, порчу имущества, членов СНТ СН и общего имущества СНТ СН.

Реконструкцию объектов, расположенных в границах СНТ СН, относящееся к имуществу общего пользования (электричество, транспортная сеть) должны проводить по мере необходимости. Очередность строительства и реконструкции устанавливается правлением СНТ СН.

Финансирование работ производится из средств СНТ СН, за счет накоплений фонда членских взносов.

Реконструкция объектов, расположенных в границах индивидуальных садовых участков, производиться по мере необходимости за личные средства пользователя данного участка, не допускающие вреда здоровью граждан, постоянно или временно проживающих на территории СНТ СН, порчу имущества, членов садового товарищества и общего имущества СНТ СН.

Программа комплексного развития не разрабатывалась.

| Наименование и содержание этапов | Сроки и очередность | Предельные сроки завершения этапа |
| --- | --- | --- |
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ |
| Объекты капитального строительства |
| Объекты, относящиеся к имуществу общего пользования (сторожка, правление) | сроки проектирования: I очередь с 2021 г. по 2025 г. | 2025 г. |
| Объекты обеспечения жизнедеятельности граждан |
| объект транспортной инфраструктуры: улично-дорожная сеть, гостевая парковка, водосточные лотки | сроки проектирования: I очередь с 2021 г. по 2025 г. | 2025 г. |
| Организация площадки ТБО | сроки проектирования: I очередь с 2021 г. по 2021 г. | 2025 г. |
| Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| отсутствуют | - | - |
| объекты, включенные в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| отсутствуют | - | - |
| объекты, включенные в программы комплексного развития социальной инфраструктуры |
| отсутствуют | - | - |
| Объекты по благоустройству территории |
| Озеленение территорий общего пользования | сроки проектирования: I очередь с 2021 г. по 2025 г. | 2025 г. |
| СТРОИТЕЛЬСТВО |
| Объекты капитального строительства |
| Объекты, относящиеся к имуществу общего пользования (сторожка, правление) | сроки реконструкции: I очередь с 2025 г. по 2030 г. | 2030 г. |
| Объекты обеспечения жизнедеятельности граждан |
| объект транспортной инфраструктуры: улично-дорожная сеть, гостевая парковка, водосточные лотки | сроки реконструкции: I очередь с 2021 г. по 2025 г. | 2030 г. |
| Организация площадки ТБО | сроки проектирования: I очередь с 2021 г. по 2025 г. | 2025 г. |
| Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| отсутствуют | - | - |
| объекты, включенные в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| отсутствуют | - | - |
| объекты, включенные в программы комплексного развития социальной инфраструктуры |
| отсутствуют | - | - |
| Объекты по благоустройству территории |
| озеленение территорий общего пользования | сроки строительства: I очередь с 2025 г. по 2030 г. | 2030 г. |

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Проект планировки территории, предусматривающий размещение элемента планировочной структуры «территория садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан» СНТ СН «Вишенка», выполнен на основании решения общего собрания членов СНТ СН «Вишенка»

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки отсутствуют территории объектов культурного наследия.

Разработка схемы границ территорий объектов культурного наследия не требуется.

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории, подготавливается в случаях установленных в приказе Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2017 № 46879).

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки отсутствуют случаи, установленные в приказе Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр.

Подготовка Схемы вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не требуется.

Карта планировочной структуры территории

Схема организации движения транспорта и пешеходов

Схема границ зон с особыми условиями использования территории

Схема с местоположением существующих объектов капитального строительства

Результаты инженерных изысканий

Для подготовки документации по планировке территории были выполнены инженерно-геодезические изыскания:

Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях и топографическая съемка земельного участка в масштабе 1:500, выполненная___________от_____________

Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Территория проектирования расположена на территории муниципального образования Предгорный округ.

Согласно СП 131.13330.2018 территория проектирования расположена в подрайоне III Б климатического районирования для строительства.

Согласно районированию территории СП 20.13330.2016 территория проектирования расположена:

по расчетному значению веса снегового покрова - во II районе;

по средней скорости ветра за зимний период - в районе со средней скоростью ветра 5 м/с;

по средней месячной температуре воздуха в январе – в районе с температурой минус 5 ºС;

по средней месячной температуре воздуха в июле – в районе с температурой 20 ºС;

по давлению ветра – в IV районе;

по толщине стенки гололеда – в V районе,

по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры воздуха в январе – в районе с отклонением температуры воздуха 10 ºC.

Климат увлажненный. Характеризуется умеренно-холодной и влажной зимой, преобладанием восточных ветров, в холодное время сопровождающихся туманами, моросящими дождями, гололедом. Характерной особенностью района является более устойчивое атмосферное давление, не резкая амплитуда колебания температуры и значительное увлажнение.

Температура воздуха, её колебания и абсолютные значения во многом определяют климатические особенности территории.

Среднемесячные температуры в январе месяце составляют минус 4,5 ºC, а для июля-августа от плюс 18 ºC до плюс 22 ºC.

Годовое количество выпадающих осадков составляет 500-600 мм. Увеличение осадков отмечается в мае-июне, уменьшение с июля. Наибольшее количество осадков выпадает в летний период, тогда как зимой их выпадает значительно меньше. Снежный покров на описываемой территории устанавливается в ноябре и сходит в марте. Средняя высота снежного покрова составляет 10-15см.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

При подготовке проекта планировки территории определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков осуществлено в соответствии с действующими градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, а также сводами правил.

Устанавливаемые в проекте планировки территории красные линии совпадают с границами зоны планируемого объектов.

  - Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов жилого назначения и вспомогательных построек

На момент обследования территории, объект градостроительного развития свободен от застройки. Объекты капитального строительства отсутствуют. Разрабатываемым проектом планировки осуществляется формирование земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения садоводства. К размещению на проектируемой территории предлагаются одноквартирные одно-и двухэтажные жилые дома. Проектом планировки определена зона планируемого размещения объектов жилого назначения. Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства приняты в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны, согласно ПЗЗ.

  - Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов производственного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов производственного назначения

  - Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов общественно-делового назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов общественно-делового назначения.

  - Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов социальной инфраструктуры.

  - Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов иного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов иного назначения.

  - Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры

При определении границы зон инфраструктуры учитывались следующие факторы:

границы планировочных элементов;

обеспечение возможности размещения оборудования, необходимого для строительства сетей и их дальнейшего обслуживания;

обеспечения возможности проезда строительной техники.

В границах рассматриваемой территории проходят воздушные линии электропередачи 0,4 кВ.

- Обоснование соответствия планируемых параметров. Местоположения и назначения объектов регионального значения. Объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Планируемые параметры, местоположение и назначение объектов местного значения соответствуют нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов по следующим основаниям:

параметры в соответствии с СП 53.13330.2019 Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)

параметры, местоположение и назначение объектов местного значения установлены с учетом местных нормативов градостроительного проектирования:

утвержденных решением совета депутатов муниципального образования Этокский сельсовет Предгорного района (с июня 2020 Предгорный округ) Ставропольского края от 27.10.2017 г. №10 (применяются до разработки и принятия в действие регламентов Предгорного округа);

параметры объектов местного значения определены на основании градостроительных регламентов правил землепользования и застройки:

муниципального образования Этокский сельсовет Предгорного района Ставропольского края, утвержденных решением совета Предгорного муниципального района (с июня 2020 Предгорный округ) Ставропольского края от 19 января 2018 № 26 (в редакции от 07.08.2020 № 157) (применяются до разработки и принятия в действие регламентов Предгорного округа);

Объекты регионального и местного значения на территории проектирования отсутствуют.

В чертежах планировки территории установлены границы планируемых элементов планировочной структуры. Линии отступа от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляют 3 метра.

  - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах зон планируемого размещения

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (или садового дома) – 3 м;

от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м;

от других построек – 1м;

от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых − 2 м;

от кустарника – 1 м.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условия должны быть, м:

от жилого строения или садового дома до душа, бани (сауны), уборной – 8;

от колодца до уборной и компостного устройства – 8.

Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.

Правила землепользования и застройки муниципального образования Этокский сельсовет (применяются до разработки и принятия в действие регламентов Предгорного округа).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлены для каждой территориальной зоны.

Виды разрешенного использования соответствуют Приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрирован 15.12.2020 № 61482)

Согласно классификатор видов разрешенного использования земельных участков содержание видов разрешенного использования, перечисленных в классификаторе, в любой территориальной зоне, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

  - Варианты планировочных решений застройки территории

При подготовке проекта планировки территории в отношении элементов планировочной структуры «территория садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан» разработка вариантов планировочных решений застройки территории не требуется.

- Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

  - Чрезвычайные ситуации природного характера

Причинами возможных повреждений (разрушений) объектов капитального строительства могут быть следующие опасные природные явления:

1.	Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС. связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния снега, а также интенсивных осадков в виде дождя.

С целью предотвращения риска возникновения ЧС. связанных с подтоплением проектом рекомендуются следующие мероприятия:

организацию систематического сбора и отвода воды с проектной территории (дренаж):

повышение отметок поверхности земли при подготовке площадок для строительства зданий и сооружений:

строительство дождевой канализации:

агролесомелиорация.

2.	Бури, ураганные ветры. Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек, могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории города, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, общественных и производственных зданиях.

По скорости распространения опасности бури отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы, оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед бурей.

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия бури и могут занимать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

ограничение в землепользовании в районах частого прохождения бурь:

ограничение в размещении объектов с опасными производствами:

демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

укрепление производственных и иных зданий, и сооружений:

проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска на опасных производственных объектах в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

создание материально-технических резервов: подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

прогнозирование пути прохождения и времени подхода бурь, а также его последствий, оперативное увеличение размеров материально-технического резерва необходимого для ликвидации последствий бури:

частичную эвакуацию населения, подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения, перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества:

подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от бурь принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам. Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

3.	Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за увеличения механических нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение габаритов между проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений - нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный транспорта), аварии в жилищно-коммунальной сфере, прежде всего в системах водо. теплоснабжения, нарушение энергоснабжения населенного пункта.

Для предотвращения негативных воздействий необходимо:

организация оповещения населения о природных явлениях, способных вызвать ЧС:

предусмотреть установку емкостей для песка:

населению иметь дублирующие средства жизнеобеспечения семьи: электроплитку, лампу керосиновую, керогаз:

мобилизация дорожных и всех коммунальных служб при получении предупреждения о надвигающихся опасных природных явлениях.

4. Грозы и град. Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по наносимому- ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередач и связи. Грозы сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра.

Для минимизации ущерба, причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

организация и приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС:

контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи.

5.	Природные пожары. Пожары представляют опасность для территорий и микрорайонов, расположенных смежно с лесными массивами. Охрана леса от пожаров - одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем. необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций.

К основным мероприятиям, снижающим риск ЧС при возникновении лесных пожаров, относятся:

контроль работы лесопожарных служб;

контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах проведения огнеопасных работ;

введение ограничений посещения отдельных, наиболее опасных участков леса, запрещение разведения костров в лесах в пожароопасный период:

контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств:

внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек:

организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора.

  - Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Причинами возможных повреждений (разрушений) объектов капитального строительства могут быть следующие ЧС техногенного характера:

1.	.Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных выделяется ряд наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий - вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, невнимательность при вождении, а также выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают люди.

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может быть затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей, попавших в такую зону. Авария автомобиля, перевозящего горючее, может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива: воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Мероприятия

организация контроля за выполнением установленной ответственности отправителя и перевозчика за организацию безопасной транспортировки опасных грузов:

организация контроля за соблюдением установленного маршрута перевозки потенциально опасных грузов:

повышение персональной дисциплины участников дорожного движения:

своевременная реконструкция дорожного полотна:

обеспечение безопасности дорожного движения путем выявления, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков аварийности, создания условий, способствующих снижению ДТП. формированию безопасного поведения участников дорожного движения.

2.	.Аварии на системах ЖКХ На территории существует риск возникновения ЧС на водопроводных сетях, линиях электропередач, канализационных сетях, сетях теплоснабжения. Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;

ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);

халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей:

прекращению подачи холодной воды:

порывам тепловых сетей:

выходу из строя основного оборудования теплоисточников:

отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

Мероприятия

проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов;

проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;

своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное.

3. Техногенные пожары. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары жилых объектов и объектов социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения на территории проектирования необходима организация пожарного водоёма. Маршруты движения к водоемам, предназначенным для забора воды при тушении техногенных пожаров, будут представлены автомобильными дорогами с грунтовым покрытием.

Мероприятия

создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов;

систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности потенциально опасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время;

приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения. обеспечение проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам;

очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам, от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.:

доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.

- Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению постановление от 16.09.2020 № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проектом планировки размещение пожароопасных объектов на территории не планируется.

Согласно пункту 5.9 СП 53.13330.2019 для обеспечения пожаротушения, при отсутствии централизованного водоснабжения, на территории общего пользования садоводческого объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью, при числе участков:

до 300 - не менее 25 м3,

более 300 - не менее 60 м3 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей).

Число водоемов (резервуаров) и их расположение определяются требованиями СП 31.13330.

Садоводческие, дачные объединения, включающие до 300 садовых участков, в противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу;

при числе участков от 301 до 1000 - прицепную мотопомпу; при числе участков

более 1000 - не менее двух прицепных мотопомп.

Для хранения мотопомп обязательно строительство специального помещения.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

Территории садоводческих объединений должны быть обеспечены противопожарным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным сетям либо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров.

Гражданская оборона (далее ГО)–система мероприятий по подготовке к защите и защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий. Решения по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны должны быть разработаны в рабочем проекте с учетом размещения производительных сил и расселения населения, группы по ГО территории и категории по ГО проектируемых объектов, в соответствии с СП 165.1325800.2015 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1998 г. №o1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России No013 от 23.03.1999 г. «О введении в действие Показателей для отнесения организаций к категориям по ГО», проектируемые объекты являются не категорированными по ГО объектами.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды–это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. При разработке проекта планировки под жилую застройку необходимо соблюдение требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территории и иных мер по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной обстановки в условиях градостроительного развития территории проектирования является установление зон с особыми условиями использования. Наличие данных зон определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная структура и условия дальнейшего развития.

На территории СНТ СН выявлены следующие ЗОУИТ:

вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигорска границы и порядок использования устанавливаются Постановленим Совета Министров РСФСР от 09.07.1985 № 300

водоохранная зона

прибрежная полоса

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Атмосферный воздух –жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002                 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей природной среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. По источникам загрязнения выделяю два вида загрязнения атмосферы: естественное и искусственное. Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих. Источниками антропогенного загрязнения атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того, автомобильный транспорт является источником шума и вибрации. Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять следующие мероприятия:

применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных газов и т.д.). При использовании природного газа выброс автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз;

защита от шума (активная и пассивная). Автотранспорт снижает шум за счет развития шумоподавления дорог, снижения скорости в границах садового общества;

благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа).

Мероприятия по охране почв и грунтовых вод

Загрязнение почв –это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами –проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных микроорганизмов.

Загрязнение вод –это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и грунтовых вод в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

организация системы санитарной очистки и утилизации твердых бытовых отходов;

организация системы поверхностного водоотвода;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог.

Мероприятия по санитарной очистке

Санитарная очистка населенных мест –одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включается в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

установка контейнеров для мусора на площадках для сбора ТБО;

организация уборки территории от мусора;

ликвидация несанкционированных свалок.

- Обоснование очередности планируемого развития территории

В целях обеспечения устойчивого развития территории СНТ СН «Вишенка», достижения нормируемых показателей застройки и основных линий градостроительного регулирования, установления границ земельных участков, предназначенных для ведения гражданами садоводства, а также для размещения объектов капитального строительства, проектом планировки определены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установлены линии градостроительного регулирования.

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории:

1.	Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

2.	Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.	Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Иные вопросы планировки территории

  - Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории

Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории:

генеральный план муниципального образования Этокский сельсовет Предгорного района Ставропольского края, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Этокский сельсовет Предгорного района Ставропольского края (с изменениями) от 10.09.2020 №160;

правила землепользования и застройки части территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, в отношении объединенных общей территорией населенных пунктов село Этока, хутор Тамбукан, поселок Джуца, хутор Хорошевский, поселок Песковский, хутор Славяновский, утвержденные постановлением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 10.11.2021 № 1791;

местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением совета депутатов муниципального образования Этокский сельсовет Предгорного района (с июня 2020 Предгорный округ) Ставропольского края от 27.10.2017 г. №10;

топографическая съемка в масштабе 1:500, выполненная ООО «Бюро кадастра Предгорья»;

Координаты характерных точек границ земельных участков измерялись посредством Leica GS08 plus (свидетельство о поверке № 19080118 от 19.01.2018 выдано ООО «Центр сервиса и метрологии» аттестат аккредитации №РОССRU0001.310206).

При выполнении работ использован общедоступный информационный ресурс «Публичная кадастровая карта портал Росреестра» (адрес в сети Интернет: https://pkk5.rosreestr.ru), фотографический материал от 07.08.2018 выполненный при проведении геодезических работ.

  - Решение о подготовке документации по планировке территории

Приложение 1

КАТАЛОГ

координат узловых и поворотных точек красных линий

Участок: ЗУ1

| Название участка | Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | н1 | 361998.86 | 1406557.04 |
|  | н2 | 362027.8 | 1406605.44 |
|  | н3 | 362023.22 | 1406609.44 |
|  | н4 | 362018.04 | 1406609.16 |
|  | н5 | 362015.72 | 1406609.04 |
|  | н6 | 361996.8 | 1406593.9 |
|  | н7 | 361985.86 | 1406584.84 |
|  | н8 | 361985.42 | 1406577.62 |
|  | н9 | 361977.74 | 1406557.26 |
|  | н10 | 361933.96 | 1406528.3 |
|  | н11 | 361908.86 | 1406524.06 |
|  | н12 | 361869.08 | 1406541.08 |
|  | н13 | 361875.8 | 1406510.62 |
|  | н14 | 361888.28 | 1406503 |
|  | н15 | 361894.46 | 1406498.52 |
|  | н16 | 361908.12 | 1406483.26 |
|  | н17 | 361912.38 | 1406465.46 |
|  | н18 | 361908.2 | 1406455.54 |
|  | н19 | 361923.12 | 1406459.96 |
|  | н20 | 361930.6 | 1406480.76 |
|  | н21 | 361938.42 | 1406481.82 |
|  | н22 | 361944.56 | 1406482.68 |
|  | н23 | 361949.98 | 1406499.48 |
|  | н24 | 361970.88 | 1406492.72 |
|  | н25 | 361983.72 | 1406486.04 |
|  | н26 | 361988.3 | 1406483.66 |
|  | н27 | 361988.76 | 1406486.48 |
|  | н28 | 361990.04 | 1406494.6 |
|  | н29 | 361992.26 | 1406508.76 |
|  | н30 | 361996.66 | 1406516.42 |
|  | н31 | 361986.78 | 1406533.04 |
|  | н32 | 362000.28 | 1406552.26 |
|  | н33 | 361975.62 | 1406554.06 |
|  | н34 | 361958.02 | 1406541.36 |
|  | н35 | 361949.1 | 1406534.62 |
|  | н36 | 361941.86 | 1406529.54 |
|  | н37 | 361637.14 | 1406518.97 |
|  | н38 | 361618.78 | 1406513.11 |
|  | н39 | 361618.76 | 1406512.5 |
|  | н40 | 361616.06 | 1406511.67 |
|  | н41 | 361615.26 | 1406511.36 |
|  | н42 | 361605.43 | 1406508.33 |
|  | н43 | 361599.43 | 1406506.28 |
|  | н44 | 361599.31 | 1406506.68 |
|  | н45 | 361589.4 | 1406503.95 |
|  | н46 | 361582.18 | 1406501.84 |
|  | н47 | 361582.22 | 1406501.71 |
|  | н48 | 361573.5 | 1406498.48 |
|  | н49 | 361564.33 | 1406495.55 |
|  | н50 | 361555.82 | 1406492.75 |
|  | н51 | 361547.36 | 1406489.82 |
|  | н52 | 361536.86 | 1406486.48 |
|  | н53 | 361527.16 | 1406483.02 |
|  | н54 | 361516.72 | 1406479.22 |
|  | н55 | 361507 | 1406475.46 |
|  | н56 | 361496.02 | 1406472.5 |
|  | н57 | 361474.4 | 1406466.7 |
|  | н58 | 361462.46 | 1406461.78 |
|  | н59 | 361458.2 | 1406454.54 |
|  | н60 | 361459.9 | 1406450.68 |
|  | н61 | 361463.52 | 1406450.28 |
|  | н62 | 361473.34 | 1406446.86 |
|  | н63 | 361487 | 1406440.46 |
|  | н64 | 361491.9 | 1406434.92 |
|  | н65 | 361498.94 | 1406435.12 |
|  | н66 | 361508.64 | 1406435.18 |
|  | н67 | 361506.68 | 1406441.2 |
|  | н68 | 361519.86 | 1406438.92 |
|  | н69 | 361531 | 1406437.72 |
|  | н70 | 361528.06 | 1406446.04 |
|  | н71 | 361539.44 | 1406445.87 |
|  | н72 | 361542.16 | 1406437.9 |
|  | н73 | 361554.12 | 1406437.72 |
|  | н74 | 361564.7 | 1406438.3 |
|  | н75 | 361562.64 | 1406444.56 |
|  | н76 | 361571.69 | 1406443.24 |
|  | н77 | 361572.26 | 1406443.31 |
|  | н78 | 361580.3 | 1406444.11 |
|  | н79 | 361589.3 | 1406446.1 |
|  | н80 | 361585.85 | 1406457.37 |
|  | н81 | 361594.57 | 1406460.6 |
|  | н82 | 361598.31 | 1406447.99 |
|  | н83 | 361605.53 | 1406450.22 |
|  | н84 | 361615.98 | 1406453.43 |
|  | н85 | 361620.5 | 1406454.82 |
|  | н86 | 361635.1 | 1406460.78 |
|  | н87 | 361628.8 | 1406480.44 |
|  | н88 | 361645.85 | 1406485.99 |
|  | н89 | 361646.89 | 1406481.75 |
|  | н90 | 361632.96 | 1406476.33 |
|  | н91 | 361637.9 | 1406461.97 |
|  | н92 | 361661.56 | 1406471.75 |
|  | н93 | 361667.77 | 1406473.11 |
|  | н94 | 361687.92 | 1406477.82 |
|  | н95 | 361696.96 | 1406479.96 |
|  | н96 | 361698.15 | 1406481.27 |
|  | н97 | 361702.17 | 1406486.2 |
|  | н98 | 361705.7 | 1406490.54 |
|  | н99 | 361711.8 | 1406498.03 |
|  | н100 | 361716.02 | 1406500.46 |
|  | н101 | 361739.36 | 1406515.04 |
|  | н102 | 361759.24 | 1406521.5 |
|  | н103 | 361780.62 | 1406521.64 |
|  | н104 | 361780.9 | 1406519.52 |
|  | н105 | 361797.68 | 1406516.6 |
|  | н106 | 361825.84 | 1406512.26 |
|  | н107 | 361870.18 | 1406510.62 |
|  | н108 | 361860.78 | 1406535.54 |
|  | н109 | 361856.1 | 1406535.99 |
|  | н110 | 361855.87 | 1406548.48 |
|  | н111 | 361852.43 | 1406550.69 |
|  | н112 | 361841.89 | 1406557.62 |
|  | н113 | 361832.56 | 1406561.59 |
|  | н114 | 361825 | 1406562.03 |
|  | н115 | 361810.64 | 1406562.33 |
|  | н116 | 361797.75 | 1406561.41 |
|  | н117 | 361773.5 | 1406556.48 |
|  | н118 | 361751.14 | 1406552.62 |
|  | н119 | 361728.32 | 1406547.76 |
|  | н120 | 361727.64 | 1406549.82 |
|  | н121 | 361700.97 | 1406540.7 |
|  | н122 | 361688.38 | 1406536.32 |
|  | н123 | 361678.59 | 1406532.8 |
|  | н124 | 361670.19 | 1406529.54 |
|  | н125 | 361655.24 | 1406524.8 |
|  | н126 | 361637.04 | 1406519.27 |
|  | н127 | 361627.64 | 1406648.96 |
|  | н128 | 361622.22 | 1406649.3 |
|  | н129 | 361609.9 | 1406641.52 |
|  | н130 | 361604.28 | 1406637.59 |
|  | н131 | 361596.46 | 1406634.56 |
|  | н132 | 361580.25 | 1406631.03 |
|  | н133 | 361588.58 | 1406593.48 |
|  | н134 | 361595.2 | 1406578.77 |
|  | н135 | 361595.13 | 1406567.07 |
|  | н136 | 361595.3 | 1406564.15 |
|  | н137 | 361596.74 | 1406553.3 |
|  | н138 | 361598.64 | 1406543.86 |
|  | н139 | 361601.09 | 1406533.59 |
|  | н140 | 361604.4 | 1406523.88 |
|  | н141 | 361602.67 | 1406523.26 |
|  | н142 | 361604.68 | 1406516.06 |
|  | н143 | 361606.41 | 1406514.71 |
|  | н144 | 361608.47 | 1406514.6 |
|  | н145 | 361644.37 | 1406526.47 |
|  | н146 | 361680.68 | 1406537.5 |
|  | н147 | 361681.94 | 1406538.52 |
|  | н148 | 361681.64 | 1406542.22 |
|  | н149 | 361680.64 | 1406548.14 |
|  | н150 | 361677.61 | 1406557.55 |
|  | н151 | 361674.54 | 1406566.98 |
|  | н152 | 361670.46 | 1406576.06 |
|  | н153 | 361667 | 1406585.58 |
|  | н154 | 361664.36 | 1406595.2 |
|  | н155 | 361661.44 | 1406603.98 |
|  | н156 | 361659.12 | 1406611.21 |
|  | н157 | 361662.93 | 1406611.99 |
|  | н158 | 361666.89 | 1406599.68 |
|  | н159 | 361670.99 | 1406587.59 |
|  | н160 | 361674.14 | 1406577.9 |
|  | н161 | 361677.22 | 1406568.16 |
|  | н162 | 361680.13 | 1406559.83 |
|  | н163 | 361683.72 | 1406550.47 |
|  | н164 | 361686.12 | 1406544.14 |
|  | н165 | 361688.08 | 1406541.92 |
|  | н166 | 361706.12 | 1406547.65 |
|  | н167 | 361729.66 | 1406555.13 |
|  | н168 | 361754.7 | 1406560.68 |
|  | н169 | 361763.28 | 1406562.5 |
|  | н170 | 361772.51 | 1406564.05 |
|  | н171 | 361786.13 | 1406564.89 |
|  | н172 | 361789.79 | 1406565.55 |
|  | н173 | 361794.76 | 1406565.93 |
|  | н174 | 361804.31 | 1406567.63 |
|  | н175 | 361807.33 | 1406567.56 |
|  | н176 | 361813.28 | 1406567.13 |
|  | н177 | 361814.17 | 1406567.12 |
|  | н178 | 361824.76 | 1406566.88 |
|  | н179 | 361827.53 | 1406567.09 |
|  | н180 | 361850.47 | 1406569.79 |
|  | н181 | 361850.34 | 1406582.46 |
|  | н182 | 361844.61 | 1406591.91 |
|  | н183 | 361841.41 | 1406597.19 |
|  | н184 | 361841.6 | 1406651.24 |
|  | н185 | 361841.62 | 1406656.71 |
|  | н186 | 361821.45 | 1406644.8 |
|  | н187 | 361807.08 | 1406631.68 |
|  | н188 | 361797.26 | 1406632.54 |
|  | н189 | 361787.6 | 1406632.52 |
|  | н190 | 361771.3 | 1406632.92 |
|  | н191 | 361765.98 | 1406629.66 |
|  | н192 | 361755.06 | 1406614.74 |
|  | н193 | 361743.46 | 1406603.5 |
|  | н194 | 361733.5 | 1406605.32 |
|  | н195 | 361730.44 | 1406606.02 |
|  | н196 | 361727.1 | 1406605.3 |
|  | н197 | 361721.94 | 1406607.2 |
|  | н198 | 361713.42 | 1406612.52 |
|  | н199 | 361707.52 | 1406616.46 |
|  | н200 | 361704.7 | 1406621.68 |
|  | н201 | 361700.68 | 1406635.14 |
|  | н202 | 361696.68 | 1406646.1 |
|  | н203 | 361690.88 | 1406654.96 |
|  | н204 | 361679.42 | 1406663.48 |
|  | н205 | 361669.44 | 1406669.48 |
|  | н206 | 361660.2 | 1406670.82 |
|  | н207 | 361645.46 | 1406668.66 |
|  | н208 | 361635.7 | 1406665.96 |
|  | н209 | 361634.22 | 1406654.16 |
|  | н210 | 361514.26 | 1406513.33 |
|  | н211 | 361500.4 | 1406509.08 |
|  | н212 | 361507.52 | 1406482.39 |
|  | н213 | 361521.38 | 1406486.66 |
|  | н214 | 361534.96 | 1406491.03 |
|  | н215 | 361549.78 | 1406495.76 |
|  | н216 | 361565.19 | 1406501.1 |
|  | н217 | 361565.76 | 1406500.93 |
|  | н218 | 361598.56 | 1406511.58 |
|  | н219 | 361599.42 | 1406511.92 |
|  | н220 | 361600.01 | 1406512.31 |
|  | н221 | 361600.38 | 1406512.81 |
|  | н222 | 361600.51 | 1406513.48 |
|  | н223 | 361600.42 | 1406514.34 |
|  | н224 | 361598.44 | 1406522.65 |
|  | н225 | 361596.35 | 1406533.01 |
|  | н226 | 361594.09 | 1406544.23 |
|  | н227 | 361591.51 | 1406553.26 |
|  | н228 | 361589.99 | 1406574.65 |
|  | н229 | 361588.36 | 1406584.5 |
|  | н230 | 361586.74 | 1406589.98 |
|  | н231 | 361583.71 | 1406595.28 |
|  | н232 | 361578.84 | 1406602.51 |
|  | н233 | 361561.73 | 1406610.4 |
|  | н234 | 361562.96 | 1406591.58 |
|  | н235 | 361562.84 | 1406584.9 |
|  | н236 | 361559.02 | 1406568.8 |
|  | н237 | 361553.52 | 1406563.64 |
|  | н238 | 361549.62 | 1406561.14 |
|  | н239 | 361543.94 | 1406554.06 |
|  | н240 | 361540.12 | 1406546.98 |
|  | н241 | 361535.92 | 1406542.46 |
|  | н242 | 361523.02 | 1406532.4 |
|  | н243 | 361527.47 | 1406518.28 |
|  | н244 | 361514.3 | 1406514.05 |
|  | н245 | 361580.73 | 1406605.68 |
|  | н246 | 361583.55 | 1406605.87 |
|  | н247 | 361578.43 | 1406630.51 |
|  | н248 | 361563.2 | 1406638.92 |
|  | н249 | 361556.24 | 1406637.18 |
|  | н250 | 361559.38 | 1406616.18 |
|  | н251 | 361570.29 | 1406611.15 |
|  | н252 | 361504.27 | 1406485.28 |
|  | н253 | 361498.32 | 1406510.27 |
|  | н254 | 361495.36 | 1406522.68 |
|  | н255 | 361491.11 | 1406529.4 |
|  | н256 | 361485.08 | 1406541.25 |
|  | н257 | 361466.76 | 1406536.38 |
|  | н258 | 361479.76 | 1406479.57 |
|  | н259 | 361454.82 | 1406441.16 |
|  | н260 | 361423.58 | 1406427.56 |
|  | н261 | 361425.34 | 1406421.56 |
|  | н262 | 361436.28 | 1406425.5 |
|  | н263 | 361472.52 | 1406432.06 |
|  | н264 | 361489.92 | 1406429.72 |
|  | н265 | 361483.82 | 1406436.24 |
|  | н266 | 361480.2 | 1406437.81 |
|  | н267 | 361476.25 | 1406439.55 |
|  | н268 | 361476.08 | 1406439.63 |
|  | н269 | 361471.26 | 1406441.74 |
|  | н270 | 361463.34 | 1406442.72 |
|  | н271 | 361466.12 | 1406473.38 |
|  | н272 | 361463.66 | 1406486.24 |
|  | н273 | 361463.19 | 1406490.6 |
|  | н274 | 361454.49 | 1406490.55 |
|  | н275 | 361454.39 | 1406497.05 |
|  | н276 | 361463.05 | 1406497.15 |
|  | н277 | 361461.86 | 1406519.46 |
|  | н278 | 361457.62 | 1406521.48 |
|  | н279 | 361451.2 | 1406518.32 |
|  | н280 | 361451.94 | 1406490.56 |
|  | н281 | 361452.94 | 1406467.44 |
|  | н282 | 361357.04 | 1406589.8 |
|  | н283 | 361365.46 | 1406571.67 |
|  | н284 | 361374.34 | 1406553.39 |
|  | н285 | 361382.74 | 1406536.33 |
|  | н286 | 361388.74 | 1406523.93 |
|  | н287 | 361391.4 | 1406518.53 |
|  | н288 | 361391.83 | 1406518.68 |
|  | н289 | 361393.86 | 1406514.63 |
|  | н290 | 361395.61 | 1406510.94 |
|  | н291 | 361397.26 | 1406507.72 |
|  | н292 | 361399.38 | 1406503.94 |
|  | н293 | 361401.32 | 1406500.72 |
|  | н294 | 361402.88 | 1406498.69 |
|  | н295 | 361401.88 | 1406497.42 |
|  | н296 | 361405.3 | 1406491.22 |
|  | н297 | 361410.2 | 1406486.74 |
|  | н298 | 361435.58 | 1406475.44 |
|  | н281 | 361452.94 | 1406467.44 |
|  | н299 | 361449.88 | 1406481.42 |
|  | н300 | 361436.74 | 1406512.3 |
|  | н301 | 361428.68 | 1406508.91 |
|  | н302 | 361421.58 | 1406528.9 |
|  | н303 | 361428.51 | 1406532.55 |
|  | н304 | 361424.71 | 1406540.35 |
|  | н305 | 361425.63 | 1406546.9 |
|  | н306 | 361425.82 | 1406548.26 |
|  | н307 | 361439.21 | 1406558.48 |
|  | н308 | 361448.4 | 1406556.13 |
|  | н309 | 361452.76 | 1406552.94 |
|  | н310 | 361463.27 | 1406536.94 |
|  | н311 | 361471.95 | 1406543.44 |
|  | н312 | 361466.63 | 1406558.66 |
|  | н313 | 361463.65 | 1406560.68 |
|  | н314 | 361452.03 | 1406557.9 |
|  | н315 | 361441.07 | 1406561.39 |
|  | н316 | 361425.78 | 1406566.99 |
|  | н317 | 361417.18 | 1406573.55 |
|  | н318 | 361408.22 | 1406588 |
|  | н319 | 361396 | 1406607.54 |
|  | н320 | 361378.54 | 1406623.46 |
|  | н321 | 361355.04 | 1406612.92 |
|  | н322 | 361352.24 | 1406601.88 |
|  | н323 | 361389.7 | 1406476.92 |
|  | н324 | 361382.38 | 1406473.26 |
|  | н325 | 361374.76 | 1406469.22 |
|  | н326 | 361361.92 | 1406461.21 |
|  | н327 | 361349.77 | 1406454.63 |
|  | н328 | 361347.48 | 1406454.62 |
|  | н329 | 361338.17 | 1406449.63 |
|  | н330 | 361332.25 | 1406446.26 |
|  | н331 | 361330.64 | 1406445.76 |
|  | н332 | 361322.22 | 1406440.85 |
|  | н333 | 361314.3 | 1406436.85 |
|  | н334 | 361306.2 | 1406432.39 |
|  | н335 | 361298.53 | 1406427.91 |
|  | н336 | 361292.73 | 1406425.47 |
|  | н337 | 361263.66 | 1406410.02 |
|  | н338 | 361263.48 | 1406409.72 |
|  | н339 | 361259.06 | 1406406.37 |
|  | н340 | 361259.83 | 1406400.86 |
|  | н341 | 361261.41 | 1406397.19 |
|  | н342 | 361265.16 | 1406388.33 |
|  | н343 | 361269.28 | 1406378.65 |
|  | н344 | 361273.46 | 1406369.2 |
|  | н345 | 361280.42 | 1406359.6 |
|  | н346 | 361285.36 | 1406362.34 |
|  | н347 | 361292.06 | 1406353.62 |
|  | н348 | 361294.8 | 1406343.72 |
|  | н349 | 361259.59 | 1406325.59 |
|  | н350 | 361257.16 | 1406329.57 |
|  | н351 | 361275.91 | 1406340.81 |
|  | н352 | 361274.05 | 1406343.72 |
|  | н353 | 361282.06 | 1406349.09 |
|  | н354 | 361251.3 | 1406400.59 |
|  | н355 | 361243.35 | 1406395.08 |
|  | н356 | 361233.33 | 1406390.45 |
|  | н357 | 361225.38 | 1406386.02 |
|  | н358 | 361217.25 | 1406380.24 |
|  | н359 | 361209.02 | 1406374.84 |
|  | н360 | 361200.95 | 1406369.1 |
|  | н361 | 361192.71 | 1406363.6 |
|  | н362 | 361184.1 | 1406358.22 |
|  | н363 | 361185.02 | 1406356.52 |
|  | н364 | 361175.88 | 1406350.2 |
|  | н365 | 361167.46 | 1406344.72 |
|  | н366 | 361161.04 | 1406340.39 |
|  | н367 | 361151.84 | 1406333.98 |
|  | н368 | 361143.75 | 1406328.15 |
|  | н369 | 361135.78 | 1406322.38 |
|  | н370 | 361127.92 | 1406316.9 |
|  | н371 | 361119.74 | 1406311.24 |
|  | н372 | 361112.21 | 1406305.89 |
|  | н373 | 361103.29 | 1406299.49 |
|  | н374 | 361097.89 | 1406291.5 |
|  | н375 | 361087.26 | 1406280.17 |
|  | н376 | 361080.35 | 1406272.51 |
|  | н377 | 361104.68 | 1406237.48 |
|  | н378 | 361117.77 | 1406249.67 |
|  | н379 | 361092.36 | 1406275.07 |
|  | н380 | 361096.71 | 1406274.79 |
|  | н381 | 361111.2 | 1406275.19 |
|  | н382 | 361118.82 | 1406264.98 |
|  | н383 | 361124.2 | 1406236.02 |
|  | н384 | 361130.72 | 1406223.36 |
|  | н385 | 361131.94 | 1406191.8 |
|  | н386 | 361124.36 | 1406176.22 |
|  | н387 | 361125.82 | 1406166 |
|  | н388 | 361168.42 | 1406203.5 |
|  | н389 | 361177.82 | 1406214.73 |
|  | н390 | 361181.68 | 1406214.02 |
|  | н391 | 361183.28 | 1406215.98 |
|  | н392 | 361181.14 | 1406219.18 |
|  | н393 | 361187.86 | 1406228.08 |
|  | н394 | 361194.2 | 1406237.1 |
|  | н395 | 361188.73 | 1406246.23 |
|  | н396 | 361195.02 | 1406250.94 |
|  | н397 | 361202.34 | 1406260.89 |
|  | н398 | 361204.56 | 1406257.64 |
|  | н399 | 361210.68 | 1406270.72 |
|  | н400 | 361215.58 | 1406279.1 |
|  | н401 | 361218.9 | 1406284.04 |
|  | н402 | 361223.1 | 1406289.38 |
|  | н403 | 361219.92 | 1406293.63 |
|  | н404 | 361228.82 | 1406298.78 |
|  | н405 | 361238.53 | 1406304.48 |
|  | н406 | 361240.62 | 1406300.9 |
|  | н407 | 361249.3 | 1406305.22 |
|  | н408 | 361257.92 | 1406309.64 |
|  | н409 | 361266.34 | 1406314.56 |
|  | н410 | 361307.38 | 1406327.2 |
|  | н411 | 361326.74 | 1406335.66 |
|  | н412 | 361336.54 | 1406342.84 |
|  | н413 | 361342.26 | 1406349.38 |
|  | н414 | 361340.4 | 1406352.92 |
|  | н415 | 361338.45 | 1406356.96 |
|  | н416 | 361346 | 1406363.47 |
|  | н417 | 361360.21 | 1406384.23 |
|  | н418 | 361363.32 | 1406380.56 |
|  | н419 | 361365.62 | 1406383.76 |
|  | н420 | 361378.92 | 1406405.46 |
|  | н421 | 361390.36 | 1406414.8 |
|  | н422 | 361397.3 | 1406421.2 |
|  | н423 | 361403.1 | 1406425.3 |
|  | н424 | 361409.88 | 1406427.88 |
|  | н425 | 361429.46 | 1406434.98 |
|  | н426 | 361446.86 | 1406442.78 |
|  | н427 | 361449.5 | 1406446.22 |
|  | н428 | 361449.78 | 1406450.6 |
|  | н429 | 361447.98 | 1406456.58 |
|  | н430 | 361444.48 | 1406461.8 |
|  | н431 | 361441.48 | 1406464.72 |
|  | н432 | 361438.42 | 1406467.3 |
|  | н433 | 361425.14 | 1406473.96 |
|  | н434 | 361409.14 | 1406480.56 |
|  | н435 | 361400.14 | 1406481.24 |
|  | н436 | 361395.28 | 1406479.54 |
|  | н437 | 361283.96 | 1406493.6 |
|  | н438 | 361282.97 | 1406492.63 |
|  | н439 | 361280.8 | 1406493.95 |
|  | н440 | 361277.64 | 1406496.73 |
|  | н441 | 361277.05 | 1406497.11 |
|  | н442 | 361275.84 | 1406498.26 |
|  | н443 | 361282.7 | 1406508.59 |
|  | н444 | 361284.53 | 1406507.54 |
|  | н445 | 361295.99 | 1406520.89 |
|  | н446 | 361296.55 | 1406523.25 |
|  | н447 | 361298.21 | 1406530.22 |
|  | н448 | 361296.63 | 1406535.51 |
|  | н449 | 361293.34 | 1406546.37 |
|  | н450 | 361292.17 | 1406550.23 |
|  | н451 | 361293.27 | 1406553.16 |
|  | н452 | 361295.88 | 1406555.78 |
|  | н453 | 361294.79 | 1406562.89 |
|  | н454 | 361292.79 | 1406569.6 |
|  | н455 | 361288.71 | 1406570.72 |
|  | н456 | 361284.72 | 1406570.21 |
|  | н457 | 361266.24 | 1406567.82 |
|  | н458 | 361271.66 | 1406554.01 |
|  | н459 | 361269.67 | 1406551.65 |
|  | н460 | 361276.12 | 1406543.76 |
|  | н461 | 361280.14 | 1406538.56 |
|  | н462 | 361282.16 | 1406526.25 |
|  | н463 | 361275.48 | 1406512.74 |
|  | н464 | 361271.3 | 1406515.74 |
|  | н465 | 361265.86 | 1406507.3 |
|  | н466 | 361256.8 | 1406494.54 |
|  | н467 | 361246.68 | 1406472.34 |
|  | н468 | 361255.52 | 1406464.32 |
|  | н469 | 361245.15 | 1406458.61 |
|  | н470 | 361241.21 | 1406454.03 |
|  | н471 | 361234.62 | 1406461.3 |
|  | н472 | 361227.52 | 1406458.76 |
|  | н473 | 361221.48 | 1406453.82 |
|  | н474 | 361217.94 | 1406447.9 |
|  | н475 | 361216.32 | 1406446.12 |
|  | н476 | 361207.86 | 1406439.14 |
|  | н477 | 361199.52 | 1406433.28 |
|  | н478 | 361197.24 | 1406428.4 |
|  | н479 | 361194.54 | 1406424.34 |
|  | н480 | 361189.52 | 1406420.06 |
|  | н481 | 361185.5 | 1406414.64 |
|  | н482 | 361176.8 | 1406411.9 |
|  | н483 | 361173.77 | 1406416.89 |
|  | н484 | 361161.06 | 1406413.08 |
|  | н485 | 361152.24 | 1406410.42 |
|  | н486 | 361152.42 | 1406408.45 |
|  | н487 | 361152.13 | 1406407.94 |
|  | н488 | 361152.2 | 1406408.6 |
|  | н489 | 361146.95 | 1406411.98 |
|  | н490 | 361131.58 | 1406412.9 |
|  | н491 | 361122.22 | 1406414.32 |
|  | н492 | 361120.76 | 1406413.92 |
|  | н493 | 361111.42 | 1406411.82 |
|  | н494 | 361108.8 | 1406411.48 |
|  | н495 | 361103.02 | 1406407.3 |
|  | н496 | 361097.18 | 1406403.34 |
|  | н497 | 361094.4 | 1406399.94 |
|  | н498 | 361087.56 | 1406391.64 |
|  | н499 | 361094.95 | 1406378.49 |
|  | н500 | 361091.63 | 1406364.33 |
|  | н501 | 361098.91 | 1406351.79 |
|  | н502 | 361091.07 | 1406346.42 |
|  | н503 | 361089.71 | 1406348.74 |
|  | н504 | 361085.93 | 1406355.22 |
|  | н505 | 361071.65 | 1406370.64 |
|  | н506 | 361069.94 | 1406363.46 |
|  | н507 | 361067.48 | 1406357.92 |
|  | н508 | 361062.64 | 1406343.68 |
|  | н509 | 361061.56 | 1406335.36 |
|  | н510 | 361057.66 | 1406326.82 |
|  | н511 | 361051.2 | 1406318.44 |
|  | н512 | 361048.4 | 1406313.2 |
|  | н513 | 361047.58 | 1406299.76 |
|  | н514 | 361050.12 | 1406289.14 |
|  | н515 | 361054.06 | 1406282.4 |
|  | н516 | 361060.71 | 1406278.38 |
|  | н517 | 361061.36 | 1406278.29 |
|  | н518 | 361062.51 | 1406278.26 |
|  | н519 | 361064.38 | 1406278.24 |
|  | н520 | 361060.36 | 1406274.99 |
|  | н521 | 361068.17 | 1406264.3 |
|  | н522 | 361070.52 | 1406261.86 |
|  | н376 | 361080.35 | 1406272.51 |
|  | н523 | 361078.31 | 1406274.59 |
|  | н524 | 361086.04 | 1406282.95 |
|  | н525 | 361092.31 | 1406289.56 |
|  | н526 | 361086.84 | 1406296.79 |
|  | н527 | 361089.98 | 1406298.79 |
|  | н528 | 361100.47 | 1406305.37 |
|  | н529 | 361108.89 | 1406310.8 |
|  | н530 | 361119.39 | 1406317.13 |
|  | н531 | 361127.72 | 1406322.84 |
|  | н532 | 361135.84 | 1406328.54 |
|  | н533 | 361144.64 | 1406334.17 |
|  | н534 | 361152.88 | 1406339.87 |
|  | н535 | 361160.58 | 1406345.36 |
|  | н536 | 361168.8 | 1406351.1 |
|  | н537 | 361177.73 | 1406356.76 |
|  | н538 | 361189.46 | 1406364.99 |
|  | н539 | 361200.81 | 1406372.99 |
|  | н540 | 361212.04 | 1406381.4 |
|  | н541 | 361224.55 | 1406390.39 |
|  | н542 | 361235.74 | 1406397.06 |
|  | н543 | 361245.36 | 1406402.95 |
|  | н544 | 361252.42 | 1406409.47 |
|  | н545 | 361257.1 | 1406411.8 |
|  | н546 | 361261.77 | 1406414.13 |
|  | н547 | 361270.95 | 1406418.87 |
|  | н548 | 361287.33 | 1406428.76 |
|  | н549 | 361303.91 | 1406437.77 |
|  | н550 | 361305.02 | 1406437.43 |
|  | н551 | 361319.77 | 1406445.4 |
|  | н552 | 361330.64 | 1406451.7 |
|  | н553 | 361342.32 | 1406458 |
|  | н554 | 361351.03 | 1406462.07 |
|  | н555 | 361358.52 | 1406466.06 |
|  | н556 | 361366.17 | 1406470.12 |
|  | н557 | 361375.42 | 1406475.07 |
|  | н558 | 361383.36 | 1406479.63 |
|  | н559 | 361401.32 | 1406488.66 |
|  | н560 | 361392.54 | 1406506.62 |
|  | н561 | 361387.9 | 1406515.87 |
|  | н562 | 361384.62 | 1406525.53 |
|  | н563 | 361381.6 | 1406534.01 |
|  | н564 | 361376.89 | 1406543.57 |
|  | н565 | 361372.79 | 1406552.37 |
|  | н566 | 361370.26 | 1406551.34 |
|  | н567 | 361366.04 | 1406560.35 |
|  | н568 | 361361.38 | 1406570.3 |
|  | н569 | 361357.98 | 1406577.56 |
|  | н570 | 361349.78 | 1406577.92 |
|  | н571 | 361322.2 | 1406561.08 |
|  | н572 | 361313.49 | 1406555.72 |
|  | н573 | 361314.38 | 1406553.88 |
|  | н574 | 361306.48 | 1406550.42 |
|  | н575 | 361300.64 | 1406543.3 |
|  | н576 | 361307.38 | 1406527.72 |
|  | н577 | 361299.58 | 1406517.66 |
|  | н578 | 361293.37 | 1406507.2 |
|  | н579 | 361288.54 | 1406500.27 |

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1:4500

Приложение. 2

КАТАЛОГ

координат узловых и поворотных точек границ СНТ Вишенка

| Название межевого знака | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1406294,87 | 361787,74 |
| 2 | 1406304,43 | 361818,74 |
| 3 | 1406310,10 | 361836,25 |
| 4 | 1406317,88 | 361865,35 |
| 5 | 1406322,44 | 361873,32 |
| 6 | 1406328,14 | 361880,07 |
| 7 | 1406337,37 | 361898,69 |
| 8 | 1406343,45 | 361911,32 |
| 9 | 1406372,81 | 361948,93 |
| 10 | 1406379,73 | 361957,45 |
| 11 | 1406386,28 | 361965,41 |
| 12 | 1406387,96 | 361964,01 |
| 13 | 1406389,42 | 361965,57 |
| 14 | 1406412,16 | 361991,55 |
| 15 | 1406416,66 | 361997,16 |
| 16 | 1406419,88 | 362000,38 |
| 17 | 1406427,35 | 362007,40 |
| 18 | 1406434,51 | 362015,19 |
| 19 | 1406434,78 | 362014,92 |
| 20 | 1406441,26 | 362021,19 |
| 21 | 1406449,72 | 362030,02 |
| 22 | 1406460,85 | 362041,08 |
| 23 | 1406469,33 | 362049,67 |
| 24 | 1406475,61 | 362055,18 |
| 25 | 1406489,57 | 362069,55 |
| 26 | 1406503,18 | 362084,08 |
| 27 | 1406511,19 | 362091,79 |
| 28 | 1406516,51 | 362094,65 |
| 29 | 1406537,72 | 362108,27 |
| 30 | 1406538,07 | 362107,91 |
| 31 | 1406551,69 | 362090,35 |
| 32 | 1406553,24 | 362088,35 |
| 33 | 1406559,71 | 362080,67 |
| 34 | 1406485,90 | 361991,93 |
| 35 | 1406515,76 | 361998,76 |
| 36 | 1406588,72 | 362048,25 |
| 37 | 1406626,37 | 362086,97 |
| 38 | 1406703,06 | 362117,79 |
| 39 | 1406741,88 | 362067,88 |
| 40 | 1406684,29 | 361974,87 |
| 41 | 1406695,38 | 361944,15 |
| 42 | 1406695,38 | 361939,88 |
| 43 | 1406662,33 | 361907,25 |
| 44 | 1406662,61 | 361865,73 |
| 45 | 1406657,73 | 361838,47 |
| 46 | 1406644,80 | 361821,46 |
| 47 | 1406631,69 | 361807,08 |
| 48 | 1406632,53 | 361797,25 |
| 49 | 1406632,51 | 361787,61 |
| 50 | 1406632,93 | 361771,30 |
| 51 | 1406629,66 | 361765,98 |
| 52 | 1406614,74 | 361755,06 |
| 53 | 1406603,50 | 361743,46 |
| 54 | 1406605,32 | 361733,50 |
| 55 | 1406606,02 | 361730,44 |
| 56 | 1406605,30 | 361727,10 |
| 57 | 1406612,64 | 361716,53 |
| 58 | 1406620,39 | 361708,53 |
| 59 | 1406648,14 | 361698,03 |
| 60 | 1406658,39 | 361690,28 |
| 61 | 1406673,14 | 361667,53 |
| 62 | 1406670,39 | 361643,78 |
| 63 | 1406665,96 | 361635,70 |
| 64 | 1406654,16 | 361634,22 |
| 65 | 1406648,96 | 361627,64 |
| 66 | 1406649,30 | 361622,22 |
| 67 | 1406642,22 | 361610,76 |
| 68 | 1406638,76 | 361578,24 |
| 69 | 1406642,47 | 361562,20 |
| 70 | 1406638,50 | 361554,69 |
| 71 | 1406635,15 | 361551,94 |
| 72 | 1406595,08 | 361557,59 |
| 73 | 1406592,00 | 361558,14 |
| 74 | 1406566,70 | 361555,04 |
| 75 | 1406563,64 | 361553,52 |
| 76 | 1406561,14 | 361549,62 |
| 77 | 1406554,06 | 361543,94 |
| 78 | 1406546,98 | 361540,12 |
| 79 | 1406542,46 | 361535,92 |
| 80 | 1406532,40 | 361523,02 |
| 81 | 1406529,06 | 361513,59 |
| 82 | 1406527,05 | 361506,48 |
| 83 | 1406526,28 | 361501,50 |
| 84 | 1406527,03 | 361497,79 |
| 85 | 1406528,05 | 361494,92 |
| 86 | 1406529,40 | 361491,11 |
| 87 | 1406541,25 | 361485,08 |
| 88 | 1406554,78 | 361476,54 |
| 89 | 1406561,15 | 361463,69 |
| 90 | 1406563,15 | 361453,69 |
| 91 | 1406563,97 | 361439,48 |
| 92 | 1406568,49 | 361427,68 |
| 93 | 1406570,72 | 361423,96 |
| 94 | 1406578,49 | 361415,48 |
| 95 | 1406595,03 | 361407,42 |
| 96 | 1406607,54 | 361396,00 |
| 97 | 1406623,46 | 361378,54 |
| 98 | 1406612,92 | 361355,04 |
| 99 | 1406601,88 | 361352,24 |
| 100 | 1406595,38 | 361349,54 |
| 101 | 1406572,20 | 361332,46 |
| 102 | 1406560,87 | 361312,97 |
| 103 | 1406573,06 | 361295,09 |
| 104 | 1406570,95 | 361265,87 |
| 105 | 1406557,51 | 361264,62 |
| 106 | 1406547,37 | 361272,58 |
| 107 | 1406536,70 | 361272,16 |
| 108 | 1406515,74 | 361271,30 |
| 109 | 1406507,30 | 361265,86 |
| 110 | 1406494,54 | 361256,80 |
| 111 | 1406472,34 | 361246,68 |
| 112 | 1406465,85 | 361244,12 |
| 113 | 1406464,60 | 361242,12 |
| 114 | 1406461,30 | 361234,62 |
| 115 | 1406458,76 | 361227,52 |
| 116 | 1406453,82 | 361221,48 |
| 117 | 1406447,90 | 361217,94 |
| 118 | 1406446,12 | 361216,32 |
| 119 | 1406439,14 | 361207,86 |
| 120 | 1406433,28 | 361199,52 |
| 121 | 1406428,40 | 361197,24 |
| 122 | 1406424,34 | 361194,54 |
| 123 | 1406420,06 | 361189,52 |
| 124 | 1406414,76 | 361185,47 |
| 125 | 1406411,90 | 361176,80 |
| 126 | 1406416,89 | 361173,77 |
| 127 | 1406413,08 | 361161,06 |
| 128 | 1406410,42 | 361152,24 |
| 129 | 1406408,60 | 361152,20 |
| 130 | 1406411,98 | 361146,98 |
| 131 | 1406412,90 | 361131,58 |
| 132 | 1406414,32 | 361122,22 |
| 133 | 1406413,92 | 361120,76 |
| 134 | 1406411,82 | 361111,42 |
| 135 | 1406411,48 | 361108,80 |
| 136 | 1406403,35 | 361097,18 |
| 137 | 1406388,17 | 361084,46 |
| 138 | 1406370,64 | 361071,65 |
| 139 | 1406363,46 | 361069,94 |
| 140 | 1406357,92 | 361067,48 |
| 141 | 1406343,69 | 361062,63 |
| 142 | 1406335,36 | 361061,56 |
| 143 | 1406326,81 | 361057,66 |
| 144 | 1406318,45 | 361051,20 |
| 145 | 1406313,19 | 361048,39 |
| 146 | 1406299,76 | 361047,59 |
| 147 | 1406289,15 | 361050,13 |
| 148 | 1406282,40 | 361054,06 |
| 149 | 1406278,76 | 361057,45 |
| 150 | 1406264,30 | 361068,17 |
| 151 | 1406261,86 | 361070,52 |
| 152 | 1406272,50 | 361080,35 |
| 153 | 1406237,47 | 361104,68 |
| 154 | 1406249,67 | 361117,77 |
| 155 | 1406236,02 | 361124,19 |
| 156 | 1406207,89 | 361126,53 |
| 157 | 1406189,03 | 361122,35 |
| 158 | 1406162,05 | 361125,23 |
| 159 | 1406161,85 | 361126,63 |
| 160 | 1406201,45 | 361171,48 |
| 161 | 1406229,66 | 361194,38 |
| 162 | 1406253,79 | 361206,89 |
| 163 | 1406269,87 | 361213,95 |
| 164 | 1406280,55 | 361221,29 |
| 165 | 1406286,05 | 361225,29 |
| 166 | 1406299,20 | 361249,71 |
| 167 | 1406330,46 | 361325,91 |
| 168 | 1406337,21 | 361336,59 |
| 169 | 1406348,25 | 361349,22 |
| 170 | 1406398,03 | 361379,31 |
| 171 | 1406411,33 | 361391,71 |
| 172 | 1406419,96 | 361405,27 |
| 173 | 1406427,56 | 361423,58 |
| 174 | 1406421,56 | 361425,34 |
| 175 | 1406425,50 | 361436,28 |
| 176 | 1406432,06 | 361472,52 |
| 177 | 1406429,71 | 361489,93 |
| 178 | 1406429,98 | 361499,20 |
| 179 | 1406428,74 | 361522,93 |
| 180 | 1406429,28 | 361529,18 |
| 181 | 1406429,84 | 361541,93 |
| 182 | 1406430,31 | 361565,14 |
| 183 | 1406434,75 | 361603,21 |
| 184 | 1406439,58 | 361622,30 |
| 185 | 1406444,68 | 361653,40 |
| 186 | 1406447,12 | 361676,62 |
| 187 | 1406447,66 | 361677,80 |
| 188 | 1406467,69 | 361698,49 |
| 189 | 1406495,01 | 361730,70 |
| 190 | 1406507,33 | 361746,32 |
| 191 | 1406513,40 | 361763,12 |
| 192 | 1406513,46 | 361780,18 |
| 193 | 1406508,98 | 361798,18 |
| 194 | 1406503,46 | 361835,56 |
| 195 | 1406504,74 | 361858,13 |
| 196 | 1406504,15 | 361876,10 |
| 197 | 1406494,22 | 361890,93 |
| 198 | 1406480,16 | 361903,28 |
| 199 | 1406465,75 | 361906,70 |
| 200 | 1406432,23 | 361895,61 |
| 201 | 1406404,38 | 361878,09 |
| 202 | 1406383,29 | 361856,72 |
| 203 | 1406362,16 | 361830,69 |
| 204 | 1406345,53 | 361805,98 |
| 205 | 1406329,48 | 361787,17 |
| 206 | 1406311,62 | 361775,77 |
| 207 | 1406310,54 | 361775,45 |
| 208 | 1406296,39 | 361775,49 |
| 209 | 1406295,89 | 361779,49 |

Приложение 3

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Площадь (P), м² | Формулы, примененные для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | :ЗУ23 | 1083 | ∆P = 3.5*Mt*√P = 3.5*0.20*√1083 = 23 |
| 2 | :ЗУ120 | 7336 | ∆P = 3.5*Mt*√P = 3.5*0.20*√7336 = 60 |
| 2.1 | :ЗУ120(1) | 211.14 | ∆P = 3.5*Mt*√P = 3.5*0.20*√211.14 = 10.17 |
| 2.2 | :ЗУ120(2) | 6790.24 | ∆P = 3.5*Mt*√P = 3.5*0.20*√6790.24 = 57.68 |
| 2.3 | :ЗУ120(3) | 334.97 | ∆P = 3.5*Mt*√P = 3.5*0.20*√334.97 = 12.81 |
| 3 | :ЗУ121 | 423 | ∆P = 3.5*Mt*√P = 3.5*0.20*√423 = 14 |
| 4 | :ЗУ122 | 11 | ∆P = 3.5*Mt*√P = 3.5*0.20*√11 = 2 |
| 5 | :ЗУ123 | 141 | ∆P = 3.5*Mt*√P = 3.5*0.20*√141 = 8 |
| 6 | :ЗУ124 | 520 | ∆P = 3.5*Mt*√P = 3.5*0.20*√520 = 16 |

Таблица координат характерных точек границ образуемых земельных участков.

| Обозначение земельного участка :ЗУ23 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н79 | 361491.90 | 1406434.92 | 0.20 | - |
| н80 | 361498.94 | 1406435.12 | 0.20 | - |
| н81 | 361508.64 | 1406435.18 | 0.20 | - |
| н82 | 361506.68 | 1406441.20 | 0.20 | - |
| н83 | 361496.02 | 1406472.50 | 0.20 | - |
| н84 | 361474.40 | 1406466.70 | 0.20 | - |
| н85 | 361462.46 | 1406461.78 | 0.20 | - |
| н86 | 361458.20 | 1406454.54 | 0.20 | - |
| н87 | 361459.90 | 1406450.68 | 0.20 | - |
| н88 | 361463.52 | 1406450.28 | 0.20 | - |
| н89 | 361473.34 | 1406446.86 | 0.20 | - |
| н90 | 361487.00 | 1406440.46 | 0.20 | - |
| н79 | 361491.90 | 1406434.92 | 0.20 | - |

| Обозначение земельного участка :ЗУ120 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| :ЗУ120(1) |
| н348 | 361126.63 | 1406161.85 | 0.20 | - |
| н349 | 361171.48 | 1406201.45 | 0.20 | - |
| н7 | 361181.68 | 1406214.02 | 0.20 | - |
| н350 | 361178.61 | 1406214.54 | 0.20 | - |
| н351 | 361169.22 | 1406203.34 | 0.20 | - |
| н352 | 361125.93 | 1406164.95 | 0.20 | - |
| н348 | 361126.63 | 1406161.85 | 0.20 | - |
| :ЗУ120(2) |
| н353 | 361896.10 | 1406432.01 | 0.20 | - |
| н354 | 361902.36 | 1406441.66 | 0.20 | - |
| н355 | 361904.22 | 1406446.08 | 0.20 | - |
| н356 | 361905.88 | 1406451.31 | 0.20 | - |
| н357 | 361910.67 | 1406464.98 | 0.20 | - |
| н358 | 361910.77 | 1406465.46 | 0.20 | - |
| н359 | 361910.73 | 1406466.10 | 0.20 | - |
| н360 | 361907.05 | 1406481.57 | 0.20 | - |
| н361 | 361906.80 | 1406482.18 | 0.20 | - |
| н362 | 361906.61 | 1406482.43 | 0.20 | - |
| н363 | 361893.76 | 1406497.05 | 0.20 | - |
| н364 | 361893.37 | 1406497.39 | 0.20 | - |
| н365 | 361877.85 | 1406507.80 | 0.20 | - |
| н366 | 361877.25 | 1406508.07 | 0.20 | - |
| н367 | 361876.80 | 1406508.13 | 0.20 | - |
| н368 | 361857.99 | 1406508.74 | 0.20 | - |
| н369 | 361835.94 | 1406507.45 | 0.20 | - |
| н370 | 361799.05 | 1406512.88 | 0.20 | - |
| н371 | 361780.91 | 1406517.40 | 0.20 | - |
| н372 | 361780.42 | 1406517.46 | 0.20 | - |
| н373 | 361762.76 | 1406517.40 | 0.20 | - |
| н374 | 361762.43 | 1406517.37 | 0.20 | - |
| н375 | 361762.09 | 1406517.28 | 0.20 | - |
| н376 | 361744.65 | 1406510.98 | 0.20 | - |
| н377 | 361744.09 | 1406510.67 | 0.20 | - |
| н378 | 361728.20 | 1406498.12 | 0.20 | - |
| н379 | 361728.18 | 1406498.11 | 0.20 | - |
| н380 | 361728.16 | 1406498.09 | 0.20 | - |
| н381 | 361728.14 | 1406498.08 | 0.20 | - |
| н382 | 361696.31 | 1406471.01 | 0.20 | - |
| н383 | 361695.58 | 1406470.52 | 0.20 | - |
| н384 | 361694.48 | 1406469.88 | 0.20 | - |
| н385 | 361675.50 | 1406451.02 | 0.20 | - |
| н386 | 361652.92 | 1406448.65 | 0.20 | - |
| н387 | 361621.52 | 1406443.50 | 0.20 | - |
| н388 | 361602.28 | 1406438.64 | 0.20 | - |
| н389 | 361564.96 | 1406434.31 | 0.20 | - |
| н390 | 361549.64 | 1406432.97 | 0.20 | - |
| н391 | 361529.38 | 1406433.28 | 0.20 | - |
| н392 | 361523.02 | 1406432.74 | 0.20 | - |
| н393 | 361499.17 | 1406433.98 | 0.20 | - |
| н394 | 361491.21 | 1406433.71 | 0.20 | - |
| н395 | 361486.33 | 1406439.41 | 0.20 | - |
| н396 | 361472.72 | 1406445.47 | 0.20 | - |
| н397 | 361464.59 | 1406447.33 | 0.20 | - |
| н398 | 361459.94 | 1406447.27 | 0.20 | - |
| н399 | 361459.00 | 1406447.61 | 0.20 | - |
| н400 | 361458.42 | 1406448.36 | 0.20 | - |
| н401 | 361456.87 | 1406454.14 | 0.20 | - |
| н402 | 361461.00 | 1406462.49 | 0.20 | - |
| н403 | 361473.72 | 1406467.98 | 0.20 | - |
| н404 | 361502.32 | 1406474.42 | 0.20 | - |
| н405 | 361537.49 | 1406487.98 | 0.20 | - |
| н406 | 361547.03 | 1406491.14 | 0.20 | - |
| н407 | 361585.02 | 1406502.93 | 0.20 | - |
| н408 | 361606.15 | 1406509.23 | 0.20 | - |
| н409 | 361618.76 | 1406512.76 | 0.20 | - |
| 227 | 361618.78 | 1406513.11 | 0.20 | - |
| 228 | 361637.14 | 1406518.97 | 0.20 | - |
| 229 | 361637.04 | 1406519.27 | 0.20 | - |
| 230 | 361655.24 | 1406524.80 | 0.20 | - |
| 231 | 361670.19 | 1406529.54 | 0.20 | - |
| 232 | 361678.59 | 1406532.80 | 0.20 | - |
| н410 | 361688.36 | 1406536.37 | 0.20 | - |
| 51 | 361700.97 | 1406540.70 | 0.20 | - |
| н411 | 361728.82 | 1406550.37 | 0.20 | - |
| н412 | 361767.78 | 1406557.20 | 0.20 | - |
| н413 | 361807.22 | 1406563.57 | 0.20 | - |
| н414 | 361821.33 | 1406563.35 | 0.20 | - |
| н415 | 361841.11 | 1406560.70 | 0.20 | - |
| н416 | 361842.75 | 1406560.29 | 0.20 | - |
| н417 | 361844.09 | 1406559.72 | 0.20 | - |
| н418 | 361862.49 | 1406545.22 | 0.20 | - |
| н419 | 361862.54 | 1406545.18 | 0.20 | - |
| н420 | 361862.60 | 1406545.14 | 0.20 | - |
| н421 | 361862.65 | 1406545.11 | 0.20 | - |
| н422 | 361867.67 | 1406542.49 | 0.20 | - |
| н423 | 361867.69 | 1406542.48 | 0.20 | - |
| н424 | 361867.70 | 1406542.47 | 0.20 | - |
| н425 | 361867.72 | 1406542.47 | 0.20 | - |
| н426 | 361876.81 | 1406538.44 | 0.20 | - |
| н427 | 361883.70 | 1406536.60 | 0.20 | - |
| н428 | 361891.20 | 1406533.72 | 0.20 | - |
| н429 | 361908.71 | 1406524.58 | 0.20 | - |
| н430 | 361909.02 | 1406524.48 | 0.20 | - |
| н431 | 361909.27 | 1406524.47 | 0.20 | - |
| н432 | 361922.14 | 1406526.59 | 0.20 | - |
| н433 | 361919.81 | 1406528.23 | 0.20 | - |
| н434 | 361909.34 | 1406526.51 | 0.20 | - |
| н435 | 361891.97 | 1406535.57 | 0.20 | - |
| н436 | 361884.37 | 1406538.49 | 0.20 | - |
| н437 | 361877.45 | 1406540.34 | 0.20 | - |
| н438 | 361868.56 | 1406544.28 | 0.20 | - |
| н439 | 361863.66 | 1406546.84 | 0.20 | - |
| н440 | 361843.95 | 1406562.52 | 0.20 | - |
| н441 | 361859.24 | 1406567.90 | 0.20 | - |
| н442 | 361858.18 | 1406569.65 | 0.20 | - |
| н443 | 361843.41 | 1406564.71 | 0.20 | - |
| н444 | 361841.65 | 1406564.66 | 0.20 | - |
| н445 | 361825.33 | 1406566.51 | 0.20 | - |
| н446 | 361814.09 | 1406566.73 | 0.20 | - |
| н447 | 361806.64 | 1406566.78 | 0.20 | - |
| н448 | 361767.11 | 1406561.14 | 0.20 | - |
| н449 | 361727.81 | 1406554.25 | 0.20 | - |
| н450 | 361689.91 | 1406540.21 | 0.20 | - |
| н451 | 361688.30 | 1406540.18 | 0.20 | - |
| н452 | 361686.42 | 1406540.57 | 0.20 | - |
| н453 | 361685.65 | 1406541.53 | 0.20 | - |
| н454 | 361681.31 | 1406554.08 | 0.20 | - |
| н455 | 361661.79 | 1406611.75 | 0.20 | - |
| н456 | 361659.49 | 1406611.28 | 0.20 | - |
| н457 | 361660.85 | 1406606.37 | 0.20 | - |
| 182 | 361674.54 | 1406566.98 | 0.20 | - |
| 233 | 361677.61 | 1406557.55 | 0.20 | - |
| 175 | 361680.64 | 1406548.14 | 0.20 | - |
| н458 | 361683.15 | 1406540.47 | 0.20 | - |
| н459 | 361683.38 | 1406539.41 | 0.20 | - |
| н460 | 361682.95 | 1406538.62 | 0.20 | - |
| н461 | 361682.26 | 1406538.00 | 0.20 | - |
| н462 | 361680.62 | 1406537.39 | 0.20 | - |
| н463 | 361607.62 | 1406513.94 | 0.20 | - |
| н464 | 361606.21 | 1406513.82 | 0.20 | - |
| н465 | 361605.11 | 1406514.43 | 0.20 | - |
| н466 | 361604.39 | 1406516.00 | 0.20 | - |
| н467 | 361602.24 | 1406523.20 | 0.20 | - |
| н468 | 361602.36 | 1406524.37 | 0.20 | - |
| н469 | 361600.53 | 1406532.98 | 0.20 | - |
| н470 | 361595.76 | 1406552.36 | 0.20 | - |
| н471 | 361594.12 | 1406568.32 | 0.20 | - |
| н472 | 361591.61 | 1406584.83 | 0.20 | - |
| н473 | 361588.01 | 1406593.29 | 0.20 | - |
| н474 | 361586.19 | 1406600.60 | 0.20 | - |
| н475 | 361583.98 | 1406600.12 | 0.20 | - |
| н476 | 361580.51 | 1406604.37 | 0.20 | - |
| н477 | 361571.66 | 1406609.87 | 0.20 | - |
| н478 | 361561.79 | 1406614.06 | 0.20 | - |
| н479 | 361561.81 | 1406611.72 | 0.20 | - |
| н480 | 361570.68 | 1406608.13 | 0.20 | - |
| н481 | 361579.13 | 1406602.89 | 0.20 | - |
| н482 | 361586.23 | 1406592.37 | 0.20 | - |
| н483 | 361589.57 | 1406584.30 | 0.20 | - |
| н484 | 361592.13 | 1406568.09 | 0.20 | - |
| н485 | 361593.78 | 1406552.09 | 0.20 | - |
| н486 | 361598.60 | 1406532.46 | 0.20 | - |
| н487 | 361599.94 | 1406524.05 | 0.20 | - |
| н488 | 361599.90 | 1406522.43 | 0.20 | - |
| н489 | 361602.12 | 1406513.98 | 0.20 | - |
| н490 | 361601.88 | 1406512.69 | 0.20 | - |
| н491 | 361601.13 | 1406511.99 | 0.20 | - |
| н492 | 361546.24 | 1406494.06 | 0.20 | - |
| н493 | 361501.34 | 1406478.32 | 0.20 | - |
| н494 | 361472.57 | 1406471.82 | 0.20 | - |
| н495 | 361458.74 | 1406465.87 | 0.20 | - |
| н496 | 361457.78 | 1406465.00 | 0.20 | - |
| н497 | 361456.20 | 1406461.81 | 0.20 | - |
| н498 | 361455.48 | 1406461.43 | 0.20 | - |
| н499 | 361454.63 | 1406461.41 | 0.20 | - |
| н500 | 361435.00 | 1406474.03 | 0.20 | - |
| н501 | 361410.46 | 1406484.79 | 0.20 | - |
| н502 | 361410.11 | 1406484.96 | 0.20 | - |
| н503 | 361409.56 | 1406485.38 | 0.20 | - |
| н504 | 361409.22 | 1406485.81 | 0.20 | - |
| н505 | 361408.89 | 1406486.30 | 0.20 | - |
| н506 | 361408.47 | 1406486.75 | 0.20 | - |
| н507 | 361403.97 | 1406490.44 | 0.20 | - |
| н508 | 361395.43 | 1406507.84 | 0.20 | - |
| 234 | 361382.74 | 1406536.33 | 0.20 | - |
| 235 | 361374.34 | 1406553.39 | 0.20 | - |
| н509 | 361360.81 | 1406580.72 | 0.20 | - |
| н510 | 361348.60 | 1406584.24 | 0.20 | - |
| н511 | 361332.56 | 1406571.63 | 0.20 | - |
| н512 | 361321.01 | 1406564.23 | 0.20 | - |
| н513 | 361298.74 | 1406550.80 | 0.20 | - |
| 236 | 361298.21 | 1406530.22 | 0.20 | - |
| н514 | 361296.39 | 1406520.83 | 0.20 | - |
| н515 | 361295.00 | 1406518.21 | 0.20 | - |
| н516 | 361287.08 | 1406507.43 | 0.20 | - |
| н517 | 361286.45 | 1406506.93 | 0.20 | - |
| н518 | 361285.31 | 1406506.73 | 0.20 | - |
| н519 | 361284.62 | 1406507.02 | 0.20 | - |
| н520 | 361283.09 | 1406507.77 | 0.20 | - |
| н521 | 361276.61 | 1406498.38 | 0.20 | - |
| н522 | 361279.33 | 1406495.80 | 0.20 | - |
| н523 | 361280.96 | 1406494.27 | 0.20 | - |
| н524 | 361283.19 | 1406493.53 | 0.20 | - |
| н525 | 361288.97 | 1406501.29 | 0.20 | - |
| н526 | 361288.62 | 1406503.37 | 0.20 | - |
| н527 | 361288.62 | 1406504.06 | 0.20 | - |
| н528 | 361288.67 | 1406504.60 | 0.20 | - |
| н529 | 361288.87 | 1406505.15 | 0.20 | - |
| н530 | 361297.78 | 1406519.17 | 0.20 | - |
| н531 | 361299.75 | 1406529.41 | 0.20 | - |
| н238 | 361300.64 | 1406543.30 | 0.20 | - |
| н532 | 361300.71 | 1406548.99 | 0.20 | - |
| н533 | 361322.36 | 1406562.67 | 0.20 | - |
| н534 | 361333.87 | 1406570.28 | 0.20 | - |
| н535 | 361349.03 | 1406582.15 | 0.20 | - |
| н536 | 361359.53 | 1406579.12 | 0.20 | - |
| н537 | 361368.17 | 1406562.12 | 0.20 | - |
| 237 | 361372.79 | 1406552.37 | 0.20 | - |
| 238 | 361376.89 | 1406543.57 | 0.20 | - |
| 239 | 361381.60 | 1406534.01 | 0.20 | - |
| н538 | 361393.56 | 1406506.69 | 0.20 | - |
| н539 | 361402.40 | 1406489.15 | 0.20 | - |
| н540 | 361406.90 | 1406485.45 | 0.20 | - |
| н541 | 361399.14 | 1406484.67 | 0.20 | - |
| н542 | 361398.90 | 1406484.61 | 0.20 | - |
| н543 | 361360.38 | 1406464.23 | 0.20 | - |
| н544 | 361333.16 | 1406450.78 | 0.20 | - |
| н545 | 361333.14 | 1406450.77 | 0.20 | - |
| н546 | 361333.12 | 1406450.76 | 0.20 | - |
| н547 | 361333.10 | 1406450.75 | 0.20 | - |
| н548 | 361297.26 | 1406430.18 | 0.20 | - |
| н549 | 361265.54 | 1406413.82 | 0.20 | - |
| н550 | 361265.51 | 1406413.81 | 0.20 | - |
| н551 | 361265.49 | 1406413.79 | 0.20 | - |
| н552 | 361265.46 | 1406413.78 | 0.20 | - |
| н553 | 361252.77 | 1406405.85 | 0.20 | - |
| н554 | 361231.03 | 1406392.40 | 0.20 | - |
| н555 | 361208.88 | 1406377.20 | 0.20 | - |
| н556 | 361190.26 | 1406363.75 | 0.20 | - |
| н557 | 361166.21 | 1406347.97 | 0.20 | - |
| н558 | 361159.39 | 1406343.07 | 0.20 | - |
| н559 | 361149.98 | 1406336.58 | 0.20 | - |
| н560 | 361128.22 | 1406321.10 | 0.20 | - |
| н561 | 361100.72 | 1406303.40 | 0.20 | - |
| н562 | 361100.58 | 1406303.29 | 0.20 | - |
| н563 | 361084.59 | 1406284.15 | 0.20 | - |
| н564 | 361078.05 | 1406274.33 | 0.20 | - |
| н565 | 361068.17 | 1406264.30 | 0.20 | - |
| н566 | 361070.52 | 1406261.86 | 0.20 | - |
| 240 | 361080.35 | 1406272.51 | 0.20 | - |
| н567 | 361086.90 | 1406281.88 | 0.20 | - |
| н568 | 361102.42 | 1406301.17 | 0.20 | - |
| н569 | 361129.35 | 1406319.45 | 0.20 | - |
| н570 | 361151.02 | 1406334.87 | 0.20 | - |
| н571 | 361160.10 | 1406341.14 | 0.20 | - |
| н572 | 361167.48 | 1406346.41 | 0.20 | - |
| н573 | 361190.97 | 1406362.97 | 0.20 | - |
| н574 | 361208.88 | 1406375.38 | 0.20 | - |
| н575 | 361231.85 | 1406391.01 | 0.20 | - |
| н576 | 361251.81 | 1406402.88 | 0.20 | - |
| н577 | 361252.45 | 1406403.23 | 0.20 | - |
| н578 | 361252.90 | 1406403.28 | 0.20 | - |
| н579 | 361253.27 | 1406403.08 | 0.20 | - |
| н580 | 361253.50 | 1406402.66 | 0.20 | - |
| н581 | 361266.65 | 1406376.17 | 0.20 | - |
| н582 | 361285.13 | 1406345.76 | 0.20 | - |
| н583 | 361286.84 | 1406346.80 | 0.20 | - |
| н584 | 361268.41 | 1406377.12 | 0.20 | - |
| н585 | 361255.36 | 1406403.43 | 0.20 | - |
| н586 | 361255.18 | 1406404.02 | 0.20 | - |
| н587 | 361255.18 | 1406404.67 | 0.20 | - |
| н588 | 361255.42 | 1406405.02 | 0.20 | - |
| н589 | 361255.85 | 1406405.42 | 0.20 | - |
| н590 | 361266.49 | 1406412.06 | 0.20 | - |
| н591 | 361298.20 | 1406428.42 | 0.20 | - |
| н592 | 361298.21 | 1406428.42 | 0.20 | - |
| н593 | 361298.23 | 1406428.43 | 0.20 | - |
| н594 | 361298.24 | 1406428.44 | 0.20 | - |
| н595 | 361334.07 | 1406449.00 | 0.20 | - |
| н596 | 361361.28 | 1406462.45 | 0.20 | - |
| н597 | 361399.53 | 1406482.70 | 0.20 | - |
| н598 | 361407.47 | 1406483.50 | 0.20 | - |
| н599 | 361408.36 | 1406483.44 | 0.20 | - |
| н600 | 361409.29 | 1406483.12 | 0.20 | - |
| н601 | 361434.12 | 1406472.23 | 0.20 | - |
| н602 | 361453.88 | 1406459.51 | 0.20 | - |
| н603 | 361454.31 | 1406458.95 | 0.20 | - |
| н604 | 361454.17 | 1406457.71 | 0.20 | - |
| н605 | 361452.93 | 1406455.20 | 0.20 | - |
| н606 | 361452.77 | 1406453.92 | 0.20 | - |
| н607 | 361452.81 | 1406453.76 | 0.20 | - |
| н608 | 361452.81 | 1406453.75 | 0.20 | - |
| н609 | 361454.79 | 1406447.14 | 0.20 | - |
| н610 | 361454.75 | 1406445.94 | 0.20 | - |
| н611 | 361454.07 | 1406445.23 | 0.20 | - |
| н612 | 361453.14 | 1406444.80 | 0.20 | - |
| н613 | 361431.03 | 1406434.35 | 0.20 | - |
| н614 | 361421.45 | 1406430.11 | 0.20 | - |
| н615 | 361404.34 | 1406421.74 | 0.20 | - |
| н616 | 361390.46 | 1406412.91 | 0.20 | - |
| н617 | 361377.74 | 1406399.28 | 0.20 | - |
| н618 | 361359.52 | 1406370.19 | 0.20 | - |
| н619 | 361347.57 | 1406349.39 | 0.20 | - |
| н620 | 361335.46 | 1406338.86 | 0.20 | - |
| н621 | 361325.06 | 1406332.28 | 0.20 | - |
| н622 | 361294.09 | 1406319.34 | 0.20 | - |
| н623 | 361248.91 | 1406301.03 | 0.20 | - |
| н624 | 361224.14 | 1406287.71 | 0.20 | - |
| н625 | 361224.00 | 1406287.62 | 0.20 | - |
| н626 | 361223.80 | 1406287.41 | 0.20 | - |
| н627 | 361219.65 | 1406281.69 | 0.20 | - |
| н628 | 361212.25 | 1406270.92 | 0.20 | - |
| н629 | 361212.15 | 1406270.76 | 0.20 | - |
| н630 | 361205.10 | 1406254.68 | 0.20 | - |
| н631 | 361192.65 | 1406230.67 | 0.20 | - |
| н632 | 361182.12 | 1406217.72 | 0.20 | - |
| н633 | 361183.29 | 1406215.99 | 0.20 | - |
| н634 | 361194.31 | 1406229.54 | 0.20 | - |
| н635 | 361206.92 | 1406253.85 | 0.20 | - |
| н636 | 361213.95 | 1406269.87 | 0.20 | - |
| н637 | 361221.29 | 1406280.55 | 0.20 | - |
| н638 | 361225.29 | 1406286.05 | 0.20 | - |
| н639 | 361249.71 | 1406299.20 | 0.20 | - |
| н640 | 361294.85 | 1406317.49 | 0.20 | - |
| н641 | 361325.91 | 1406330.46 | 0.20 | - |
| н642 | 361326.01 | 1406330.51 | 0.20 | - |
| н643 | 361336.71 | 1406337.30 | 0.20 | - |
| н644 | 361349.07 | 1406348.05 | 0.20 | - |
| н645 | 361349.22 | 1406348.25 | 0.20 | - |
| н646 | 361361.25 | 1406369.17 | 0.20 | - |
| н647 | 361379.31 | 1406398.03 | 0.20 | - |
| н648 | 361391.71 | 1406411.33 | 0.20 | - |
| н649 | 361405.27 | 1406419.96 | 0.20 | - |
| н650 | 361423.58 | 1406427.56 | 0.20 | - |
| н651 | 361454.82 | 1406441.16 | 0.20 | - |
| н652 | 361463.34 | 1406442.72 | 0.20 | - |
| н653 | 361471.26 | 1406441.74 | 0.20 | - |
| н654 | 361476.08 | 1406439.63 | 0.20 | - |
| н655 | 361476.25 | 1406439.55 | 0.20 | - |
| н656 | 361480.20 | 1406437.81 | 0.20 | - |
| н657 | 361483.82 | 1406436.24 | 0.20 | - |
| н658 | 361489.92 | 1406429.72 | 0.20 | - |
| н659 | 361489.93 | 1406429.71 | 0.20 | - |
| н660 | 361499.20 | 1406429.98 | 0.20 | - |
| н661 | 361522.93 | 1406428.74 | 0.20 | - |
| н662 | 361529.09 | 1406429.28 | 0.20 | - |
| н663 | 361541.93 | 1406429.84 | 0.20 | - |
| н664 | 361565.14 | 1406430.31 | 0.20 | - |
| н665 | 361603.21 | 1406434.75 | 0.20 | - |
| н666 | 361603.22 | 1406434.75 | 0.20 | - |
| н667 | 361603.24 | 1406434.75 | 0.20 | - |
| н668 | 361603.25 | 1406434.76 | 0.20 | - |
| н669 | 361622.30 | 1406439.58 | 0.20 | - |
| н670 | 361653.39 | 1406444.68 | 0.20 | - |
| н671 | 361676.62 | 1406447.12 | 0.20 | - |
| н672 | 361677.10 | 1406447.23 | 0.20 | - |
| н673 | 361677.54 | 1406447.46 | 0.20 | - |
| н674 | 361677.82 | 1406447.69 | 0.20 | - |
| н675 | 361697.30 | 1406467.04 | 0.20 | - |
| н676 | 361698.16 | 1406467.51 | 0.20 | - |
| н677 | 361698.91 | 1406467.96 | 0.20 | - |
| н678 | 361730.70 | 1406495.01 | 0.20 | - |
| н679 | 361746.32 | 1406507.33 | 0.20 | - |
| н680 | 361763.12 | 1406513.40 | 0.20 | - |
| н681 | 361780.18 | 1406513.46 | 0.20 | - |
| н682 | 361798.24 | 1406508.96 | 0.20 | - |
| н683 | 361835.56 | 1406503.46 | 0.20 | - |
| н684 | 361835.97 | 1406503.44 | 0.20 | - |
| н685 | 361858.13 | 1406504.74 | 0.20 | - |
| н686 | 361876.10 | 1406504.15 | 0.20 | - |
| н687 | 361890.93 | 1406494.22 | 0.20 | - |
| н688 | 361903.27 | 1406480.16 | 0.20 | - |
| н689 | 361906.70 | 1406465.75 | 0.20 | - |
| н690 | 361902.10 | 1406452.60 | 0.20 | - |
| н691 | 361902.09 | 1406452.58 | 0.20 | - |
| н692 | 361902.08 | 1406452.57 | 0.20 | - |
| н693 | 361902.08 | 1406452.55 | 0.20 | - |
| н353 | 361896.10 | 1406432.01 | 0.20 | - |
| :ЗУ120(3) |
| н694 | 362030.99 | 1406602.65 | 0.20 | - |
| н695 | 362029.46 | 1406603.98 | 0.20 | - |
| н696 | 361999.47 | 1406556.47 | 0.20 | - |
| н697 | 361999.41 | 1406556.32 | 0.20 | - |
| н698 | 361999.40 | 1406556.23 | 0.20 | - |
| н699 | 361976.59 | 1406556.65 | 0.20 | - |
| н700 | 361984.43 | 1406577.60 | 0.20 | - |
| н701 | 361984.47 | 1406577.76 | 0.20 | - |
| н702 | 361984.49 | 1406577.92 | 0.20 | - |
| н703 | 361984.54 | 1406584.08 | 0.20 | - |
| н704 | 361982.53 | 1406582.47 | 0.20 | - |
| н705 | 361982.49 | 1406578.13 | 0.20 | - |
| н706 | 361974.45 | 1406556.63 | 0.20 | - |
| н707 | 361940.91 | 1406531.70 | 0.20 | - |
| н708 | 361926.00 | 1406529.25 | 0.20 | - |
| н709 | 361923.41 | 1406526.80 | 0.20 | - |
| н710 | 361941.47 | 1406529.76 | 0.20 | - |
| н711 | 361941.71 | 1406529.83 | 0.20 | - |
| н712 | 361941.91 | 1406529.95 | 0.20 | - |
| н713 | 361975.52 | 1406554.94 | 0.20 | - |
| н714 | 361975.73 | 1406554.79 | 0.20 | - |
| н715 | 361975.96 | 1406554.69 | 0.20 | - |
| н716 | 361976.12 | 1406554.66 | 0.20 | - |
| н717 | 362000.59 | 1406554.34 | 0.20 | - |
| н718 | 362001.46 | 1406555.91 | 0.20 | - |
| н694 | 362030.99 | 1406602.65 | 0.20 | - |

| Обозначение земельного участка :ЗУ121 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н719 | 361425.34 | 1406421.56 | 0.20 | - |
| н720 | 361436.28 | 1406425.50 | 0.20 | - |
| н721 | 361472.52 | 1406432.06 | 0.20 | - |
| н658 | 361489.92 | 1406429.72 | 0.20 | - |
| н657 | 361483.82 | 1406436.24 | 0.20 | - |
| н656 | 361480.20 | 1406437.81 | 0.20 | - |
| н722 | 361479.19 | 1406435.52 | 0.20 | - |
| н723 | 361475.07 | 1406437.34 | 0.20 | - |
| н654 | 361476.08 | 1406439.63 | 0.20 | - |
| н653 | 361471.26 | 1406441.74 | 0.20 | - |
| н724 | 361471.60 | 1406434.74 | 0.20 | - |
| н725 | 361457.26 | 1406431.54 | 0.20 | - |
| н651 | 361454.82 | 1406441.16 | 0.20 | - |
| н650 | 361423.58 | 1406427.56 | 0.20 | - |
| н719 | 361425.34 | 1406421.56 | 0.20 | - |

| Обозначение земельного участка :ЗУ122 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н722 | 361479.19 | 1406435.52 | 0.20 | - |
| н656 | 361480.20 | 1406437.81 | 0.20 | - |
| н655 | 361476.25 | 1406439.55 | 0.20 | - |
| н654 | 361476.08 | 1406439.63 | 0.20 | - |
| н723 | 361475.07 | 1406437.34 | 0.20 | - |
| н722 | 361479.19 | 1406435.52 | 0.20 | - |

| Обозначение земельного участка :ЗУ123 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н725 | 361457.26 | 1406431.54 | 0.20 | - |
| н724 | 361471.60 | 1406434.74 | 0.20 | - |
| н653 | 361471.26 | 1406441.74 | 0.20 | - |
| н652 | 361463.34 | 1406442.72 | 0.20 | - |
| н651 | 361454.82 | 1406441.16 | 0.20 | - |
| н725 | 361457.26 | 1406431.54 | 0.20 | - |

| Обозначение земельного участка :ЗУ124 |
| --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н726 | 361466.12 | 1406473.38 | 0.20 | - |
| н727 | 361463.66 | 1406486.24 | 0.20 | - |
| н728 | 361463.19 | 1406490.60 | 0.20 | - |
| н729 | 361454.49 | 1406490.55 | 0.20 | - |
| н730 | 361454.39 | 1406497.05 | 0.20 | - |
| н731 | 361463.05 | 1406497.15 | 0.20 | - |
| н732 | 361461.86 | 1406519.46 | 0.20 | - |
| н733 | 361457.62 | 1406521.48 | 0.20 | - |
| н734 | 361451.20 | 1406518.32 | 0.20 | - |
| н735 | 361451.94 | 1406490.56 | 0.20 | - |
| н248 | 361452.94 | 1406467.44 | 0.20 | - |
| н726 | 361466.12 | 1406473.38 | 0.20 | - |

__________________

Зоны указываются в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов